RO DI去离子纯水机

产品介绍:

日常实验室分析用纯水的经济选择，每小时产量15-30升，电阻率15-18.2MΩ.cm，优于GB6682-2008一级水标准，满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求。

产品应用

超纯水系统进水      玻璃器皿清洗/冲洗   微生物分析     样品稀释和试剂制备

普通化学和定性分析  水分析及通用HPLC   分光光谱测量   缓冲液和介质制备

高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动全化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等。

技术参数:

| 产品型号 | RO DI |
| --- | --- |
| 系统流程 | PF+AC+RO+DI |
| 进水要求 | 城市自来水：TDS<200ppm，5-45℃，1.0～4.0Kg/cm2(进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) |
| DI去离子指标 |
| 电阻率 | 15-18.2MΩ.cm |
| 电导率 | 0.067-0.055μs/cm |
| 细菌 | N/A |
| 颗粒物（>0.2um） | N/A |
| RO反渗透水指标 |
| 离子截留率 | 96%-99%（使用新RO膜时） |
| 有机物截留率 | >99%，当MW>200道尔顿 |
| 颗粒和细菌截留率 | >99% |
| 产水量（25℃） | 15升/小时 |
| 瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶) |
| 出水口 | 2个：RO反渗透水；DI去离子水 |
| 水质监测 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪+TDS/电导率测试笔 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高：41×22×42cm |
| 重量 | 20Kg |
| 电源/功率 | 220V、50Hz/48W |
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |

*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命

PF：预过滤AC：活性炭RO：反渗透DI：离子交换、UV：254nm紫外灯杀菌、TF：终端微滤

进水 TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下测得