伺服纸尿裤包装机

前   言

欢迎使用本公司自动伺服纸尿裤包装机!

在使用包装机之前，请您务必阅读本使用说明书，它将帮助您了解本设备的基本性能、操作及维护保养方法，帮助您正确使用机器，减少故障，延长使用寿命等。

1、安全注意事项

1、启动设备前，工作台面、输送带、刀座上不能有工具或其他杂物。

2、启动设备前，防护装置应处于功能位置。要保证控制面板上的“速度”调节旋钮在包装速度最低位置。

3、设备在运行时，严禁身体任何部位接触运转部件。

4、设备在运行时，严禁把手或工具伸入端封刀座内。

5、设备正常工作时，严禁频繁切换各按钮、开关。

6、严禁超速长时间运行。

7、禁止二人以上同时操作机器的各类开关按钮和机构。

8、检查、维修电气控制电路时，严禁带电工作！

9、未经培训或不具备资格的人员不得操作本设备。

10、在未征得本公司同意之前不得私自改动本设备。

11、不得在指定环境之外的条件下使用本设备。

警告：为了您和他人及机器设备的安全，务必遵守以上安全事项，对由于不按上述要求而产生的意外及事故，本公司概不负责。

2．机器说明

2．1．设备用途

本设备是针对固型物的枕式包装而设计的，适合于包装各类固态有规则的物体，如食品类的饼干、面包、月饼、糖果等，以及日用品、工业零件等，对于散状物或个体分离的物体，则须将被包物先置于盒内，或将之绑束成一体等，使之形成一个整体后，才可在本机上包装，至于其它非固态的被包物须达到此要求。

2．2．结构特点

1）伺服控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。

2）触摸屏界面，参数设定方便快捷。

3）故障自诊断功能，故障显示一目了然。

4）高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更加准确。

5）温度独立控制，适合各种材质包装膜。

6）定位停机功能，不粘刀、不费膜。

7）传动系统简洁，工作可靠，维护保养方便。

8）所有控制智能化实现，以便功能调整和技术升级。

2．3．设备外形及各部名称（见图一）

触摸屏主页

手动操作机械的页面，电机以点动速度运行，触摸响应的按钮回控制相应的电机动作。

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| 设定袋长 | 包装的膜长度 |
| 速度 | 包装机的运行速度,包/分钟 |
| 色标位置 | 设备运行时，包装的裁断位置 |
| 物料位置 | 反应物料在包装膜的真实位置 |
| 报警清除 | 清除伺服驱动器的报警 |

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| 切刀正转 | 切刀向前转动 |
| 切刀反转 | 切刀向后转动 |
| 走膜向前 | 走膜电机向前移动 |
| 走膜向后 | 走膜电机向后移动 |
| 送料正转 | 送料电机运行 |
| 3轴复位 | 复位切刀，走膜，送料电机 |
| 中封打开 | 打开或关闭中封 |
| 走纸使能打开 | 使能走纸电机动作 |
| 切刀使能打开 | 使能切刀电机动作 |

该界面主要是用于单独操作：

- 走纸系统的前进和后退。

- 端封系统的正转和反转。

- 中封系统的打开和合闭。

| 包装速度 | 设备运行的速度，单位包/分 |
| --- | --- |
| 包装袋长 | 包装的膜长度 |
| 点动速度 | 点动或手动运行时，设备运行速度 |
| 物料位置 | 反应物料在包装膜的真实位置 |
| 班产量 | 当次生产数量 |
| 定量设定 | 设定当次生产目标数量 |
| 定量计数 | 显示定量状态下的实时计数 |
| 色标位置 | 反应切刀的截断位置 |
| 停刀角度 | 及其停止时刻的切刀角度 |
| 色标跟踪 | 定长切或跟踪切 |
| 刀速修正 | 调整切刀闭合状态下的速度 |
| 充气开始角度 | 调整充气的开始位置 |
| 定量开关 |  |

# Text boxes

说明书