一、FT-35-11-5.0防腐轴流风机0.75KW概述

本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。MFT35-11型和MBT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

二、FT35-11防腐风机型号含义：

FT35-11-5.0风机，F指防腐，T指通风机，35是轮毂比：即轮毂直径与叶轮直径的比是35%，11指1级叶轮、第一次设计，5.0指叶轮直径为5分米—即500毫米。这是一种轴流通风机，是T35-11系列风机的派生产品，其风叶、风筒均采用玻璃钢材质，其余部位做了防腐处理，用于输送有腐蚀性的气体。

三、FT35-11主要技术参数：

| 机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
|  |  | 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 |
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
|  |  | 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 |
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
|  |  | 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 |
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 |
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
|  |  | 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 |
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
|  |  | 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 |
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 |
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
|  |  | 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 |
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
|  |  | 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |

四、FT35-11防腐风机特点:

1、结构更合理；

2、性能有较大提高，全压效力为89.5%;

3、噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

五、FT35-11防腐风机安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。

4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

六、FT35-11防腐风机安装方式：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。

2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。

3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ12.

4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

订货须知:

●定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

●如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

产品运输：

物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，故公司实行需方付运费政策，如有不便请谅解，特殊情况另定。

本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时联系本公司。

T35型（原称03-11或30K4）型，轴流通风机，可用作治金、窑厂、轧钢、化工、轻纺、冷库、食堂、粮库、养殖场、隧首、仓库、住宅等场所。通风换气或加强散热之用，若将机壳去掉，亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的的全压。该风机的特点：结构复杂、噪声小，功耗选择范围广

一、概述

（一）技术性能：

T35-11型轴流通风机是国家机构委员会推广使用的一种高效低压通风机，该机耗电量低，噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房，机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业；影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉，亦可用作电风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。

（二）风机的型式：

T35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8、NO3.15、NO3.55、NO4、NO4.5、NO5、NO5.6、NO6.3、NO7.1、NO8、NO9、NO10、NO11.2十三种机号，每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°、20°、30°、35°五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢的不同，风机的风压，风量及所消耗功率也不相同。

传动方式：选用各级电动机，与叶轮直接联接，机体外壳制成圆筒形，旋转方向为顺时针方向。

二、T35-11系列轴流风机安装

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装

2、安装时应注意检查各连接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4、在风机风口端必须装集风器，希望装置防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然结合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行试验，代运行正常后，才允许正是使用。

三、轴流通风机的维护

1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。

4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

四、T35-11系列轴流风机使用

1、 采用本风机，如需在出风口联接管道时，必须考虑联接方式，以减少风机动压在管内因扩散而照成的损失。

（1）当管道直径与风机风筒相等或Fmp/F1≤1.5管道长度不小于管道内径5-8倍时，管道的扩散损失可忽略不计;

（2）当1.5≤Fmp/F1＜2.5或Fmp/F1＞2.5时，管道与风机应安装扩散器。

2、若用在较长的排气通风道内，可将风机间隔串联安装。以增高风压。但两台风机不可想离过远。

Ｔ３５－１１型轴流风机，是国家机械委员会推广使用的一种高效低压通风机，该机耗电量低、噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染，电镀、医药等行业、影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉；亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。

FT-35-11-4.0防腐轴流风机1.1KW 2900转说明:

防腐FT35-11-4.0，玻璃钢轴流风机功率1.1KW，FT35-11-4.0玻璃钢防爆防腐轴流风机1.1KW，2900R/MIN，叶片角度35°，风压470PA，风量9300m3/H，风筒为阻燃玻璃钢材质，具有良好的防腐性能，电机加装防爆铝合金外壳，性能稳定，以下为FT35-11-4.0玻璃钢防爆防腐轴流风机0.75KW的简介：

FT35-11玻璃钢防腐轴流风机采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，风筒、风叶均为玻璃钢，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体.

一、1.1KW转速2900型号FT-35-11-4.0防腐轴流风机概述

本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。MFT35-11型和MBT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

二、FT35-11防腐风机型号含义：

FT35-11-4.0风机，F指防腐，T指通风机，35是轮毂比：即轮毂直径与叶轮直径的比是35%，11指1级叶轮、第一次设计，4.0指叶轮直径为4分米—即400毫米。这是一种轴流通风机，是T35-11系列风机的派生产品，其风叶、风筒均采用玻璃钢材质，其余部位做了防腐处理，用于输送有腐蚀性的气体。

三、FT35-11主要技术参数：

| 机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
|  |  | 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 |
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
|  |  | 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 |
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
|  |  | 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 |
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 |
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
|  |  | 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 |
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
|  |  | 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 |
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 |
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
|  |  | 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 |
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
|  |  | 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |

四、1.1KW转速2900型号FT-35-11-4.0防腐轴流风机特点:

1、结构更合理；

2、性能有较大提高，全压效力为89.5%;

3、噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

五、1.1KW转速2900型号FT-35-11-4.0防腐轴流风机安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。

4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

六、1.1KW转速2900型号FT-35-11-4.0防腐轴流风机安装方式：

1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。

2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。

3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ12.

4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

订货须知:

●定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

●如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

产品运输：

物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，故公司实行需方付运费政策，如有不便请谅解，特殊情况另定。

本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时联系本公司。

T35型（原称03-11或30K4）型，轴流通风机，可用作治金、窑厂、轧钢、化工、轻纺、冷库、食堂、粮库、养殖场、隧首、仓库、住宅等场所。通风换气或加强散热之用，若将机壳去掉，亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的的全压。该风机的特点：结构复杂、噪声小，功耗选择范围广

一、概述

（一）技术性能：

T35-11型轴流通风机是国家机构委员会推广使用的一种高效低压通风机，该机耗电量低，噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房，机械制造、化工、印染、电镀、医药等行业；影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉，亦可用作电风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。

（二）风机的型式：

T35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8、NO3.15、NO3.55、NO4、NO4.5、NO5、NO5.6、NO6.3、NO7.1、NO8、NO9、NO10、NO11.2十三种机号，每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°、20°、30°、35°五种角度。因此，每一机号由于叶片安装角度的大小，主轴转速快慢的不同，风机的风压，风量及所消耗功率也不相同。

传动方式：选用各级电动机，与叶轮直接联接，机体外壳制成圆筒形，旋转方向为顺时针方向。

二、T35-11系列轴流风机安装

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装

2、安装时应注意检查各连接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

4、在风机风口端必须装集风器，希望装置防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然结合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行试验，代运行正常后，才允许正是使用。

三、轴流通风机的维护

1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。

3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。

4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。

5、该轴流通风机不准吊装使用，安装完毕后，须先进行试转。

6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。

7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。

8、经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

四、T35-11系列轴流风机使用

1、 采用本风机，如需在出风口联接管道时，必须考虑联接方式，以减少风机动压在管内因扩散而照成的损失。

（1）当管道直径与风机风筒相等或Fmp/F1≤1.5管道长度不小于管道内径5-8倍时，管道的扩散损失可忽略不计;

（2）当1.5≤Fmp/F1＜2.5或Fmp/F1＞2.5时，管道与风机应安装扩散器。

2、若用在较长的排气通风道内，可将风机间隔串联安装。以增高风压。但两台风机不可想离过远。

Ｔ３５－１１型轴流风机，是国家机械委员会推广使用的一种高效低压通风机，该机耗电量低、噪音小，并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染，电镀、医药等行业、影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉；亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内，间隔串联安装，以提高管道中的全压。

三、FT35-11主要技术参数：

机号No.	叶轮直径mm 转速r/min 风量(立方米/h) 全压pa    配用电机功率（kw）

2.8	280	   2900	     1506-3059	 143.0-216.7 0.12/0.18/0.25/0.37

1450	     753-1529	  35.7-54.1	0.025/0.04

3.15    315	   2900	     2144-4356	  181-274.3  0.18/0.25/0.37/0.55

1450	     1072-2178	  45.2-68.5 0.025/0.04/0.06/0.09

3.55    355	   2900	     3069-6235	  230.0-348.4 0.37/0.55/0.75/1.1

1450	     1534-3117	  57.5-87.1  0.04/0.06/0.09/0.12

4	400	   2900	     4391-8920	 292.0-442.4	0.55/1.1/1.5/2.2

1450	     2195-4460	 73.0-110.6  0.09/0.12/0.18/1.25

4.5     450	   1450	     3126-6350	 92.3-139.9  0.18/0.25/1.37/0.55

5	500	   1450	     4288-8711	 114.0-172.8 0.25/0.37/0.55/0.75

2900	     2839-5765	 49.9-75.7	0.37

5.6	560	  1450	    6025-12239143.0-216.7 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5

960	    3989-8190	 62.7-95.0	0.37

6.3	630	  1450	    8579-17426	181.0-274.3	0.75/1.1/1.5/2.2

960	    5879-11537	79.3-120.2	0.37/0.75

7.1	710	  1450	   12279-24943	230.0-348.4	1.5/2.2/3/4

960	   8130-16514	108.0-152.7	0.75/1.1

8	800	  1450	  17566-35682	292.0-442.4	2.2/4/5.5/7.5

960	  11630-23624	127.9-193.9	0.75/1.1/1.5/2.2

9	900	  960	  16559-33636	162.9-245.4	1.5/2.2/3/4

10	1000	  960	  22715-46141	199.9-303.0	2.2/3/4/7.5

11.2	1120	  960     31913-64824	250.8-380.1	4/5.5/7.5/11

主要技术参数：

型号规格FT35-11-2.8，风叶直径280mm，转速1450r/min，风量1605m³/h，全压60Pa，功率0.12kw；

转速2900r/min，风量3202m³/h，全压232Pa，功率0.25kw；

型号规格FT35-11-3.15，风叶直径315mm，转速1450r/min，风量2273m³/h，全压74Pa，功率0.18kw；

转速2900r/min，风量4545m³/h，全压373Pa，功率0.37kw；

型号规格FT35-11-3.55，风叶直径355mm，转速1450r/min，风量3265m³/h，全压93Pa，功率0.25kw；

转速2900r/min，风量6542m³/h，全压373Pa，功率0.75kw；

型号规格FT35-11-4，风叶直径400mm，转速1450r/min，风量4687m³/h，全压119Pa，功率0.25kw；

转速2900r/min，风量8513m³/h，全压380Pa，功率1.1kw；

转速2900r/min，风量9336m³/h，全压474Pa，功率1.5kw；

型号规格FT35-11-4.5，风叶直径450mm，转速1450r/min，风量6658m³/h，全压150Pa，功率0.55kw；

型号规格FT35-11-5，风叶直径500mm，转速1450r/min，风量9133m³/h，全压185Pa，功率0.75kw；

型号规格FT35-11-5.6，风叶直径560mm，转速1450r/min，风量12812m³/h，全压232Pa，功率1.1kw；

转速960r/min，风量8471m³/h，全压101Pa，功率0.37kw；

型号规格FT35-11-6.3，风叶直径630mm，转速1450r/min，风量16639m³/h，全压236Pa，功率1.5kw；

转速1450r/min，风量18250m³/h，全压294Pa，功率2.2kw；

转速960r/min，风量12082m³/h，全压128Pa，功率1.1kw；

型号规格FT35-11-7.1，风叶直径710mm，转速1450r/min，风量21895m³/h，全压279Pa，功率2.2kw；

转速1450r/min，风量23815m³/h，全压300Pa，功率3kw；

转速1450r/min，风量26120m³/h，全压373Pa，功率4kw；

转速960r/min，风量17296m³/h，全压164Pa，功率1.5kw；

型号规格FT35-11-8，风叶直径800mm，转速1450r/min，风量31325m³/h，全压354Pa，功率4kw；

转速1450r/min，风量34073m³/h，全压380Pa，功率5.5kw；

转速1450r/min，风量37370m³/h，全压474Pa，功率7.5kw；

转速960r/min，风量24739m³/h，全压208Pa，功率2.2kw；

型号规格FT35-11-9，风叶直径900mm，转速960r/min，风量35227m³/h，全压263Pa，功率3kw；

型号规格FT35-11-10，风叶直径1000mm，转速960r/min，风量32691m³/h，全压236Pa，功率3kw；

转速960r/min，风量44062m³/h，全压261Pa，功率4kw；

转速960r/min，风量48326m³/h，全压324Pa，功率7.5kw；

型号规格FT35-11-11.2，风叶直径1120mm，转速960r/min，风量45927m³/h，全压297Pa，功率5.5kw；

转速960r/min，风量61091m³/h，全压337Pa，功率7.5kw；

转速960r/min，风量67892m³/h，全压407Pa，功率11kw；