防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.55功率0.09KW概述：

T35-11（BT35-11）系列轴流风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机，它与T30-11风机相比具有明显优点：

①结构更合理：轮毂是圆筒形，减少流动损失，叶片根部强度高；

②性能有较大的提高兴全压效率可达到80%以上，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

BT35-11防爆风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。

FT35-11防腐风机的主要部件经过防腐处理或使用防腐材料制造，能够耐腐蚀性的风机统称为防腐风机。进一步提高防腐风机的气动效率、装置效率和使用效率，以降低电能消耗；用动叶可调的轴流防腐风机代替大型离心防腐风机；提高排烟、叶轮和机壳的耐磨性。

FBT-35防爆轴流风机也是T35-11的派生产品，用于输送易燃易爆的场所，叶轮用铝合金加工而成，以防在运转中引起火花，电机配用隔爆型电机，其性能及规格与T35-11相同。

FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。轴流管道风机可根据客户的需求配备自垂百叶，风机如需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

​

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.55功率0.09KW产品特点:
1、结构更合理；
2、性能有较大提高，全压效力为89.5%;
3、噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.55功率0.09KW安装说明：

l   1.安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

l   2.安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

l   3.连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

l   4.在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

l   5.风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

l   6.安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.15结构特点：

本系列风机叶轮直径由小到大共有十三个规格，每一规格风机的叶片数都为4片，叶片角度有15°，20°，25°，30°，35°五种，参数范围广，风量826-67892m3/h.风压39Pa-474Pa(详见性能参数表)。本系列风机主要有叶轮、机壳、集流器及电机等部件组成，叶轮与电机直联，叶轮转向为左旋（电机端看）。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.15适用范围及用途:
本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。MFT35-11型和MBT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.15型号含义：

FT35-11-3.15风机，F指防腐，T指通风机，35是轮毂比：即轮毂直径与叶轮直径的比是35%，11指1级叶轮、第一次设计，3.15指叶轮直径为3.15分米—即315毫米。这是一种轴流通风机，是T35-11系列风机的派生产品，其风叶、风筒均采用玻璃钢材质，其余部位做了防腐处理，用于输送有腐蚀性的气体。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.15主要技术参数：

| 机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
|  |  | 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 |
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
|  |  | 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 |
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
|  |  | 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 |
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 |
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
|  |  | 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 |
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
|  |  | 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 |
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 |
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
|  |  | 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 |
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
|  |  | 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |

防腐防爆轴流风机FBT35-11-3.15安装说明：

1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：
1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

买家需知：
订货注意：买家在选择商品之前，请仔细阅读：产品描述和产品图片等相关信息，请与公司确认。
关于价格：本店所有产品价格可根据客户对产品的工艺、配件、订购数量等稍作调整，量大客户下单前请先联系贵公司！
关于图片：本店所有商品图片均为实物拍摄，由于各个显示器色差不同，产品颜色以实物为准。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-2.8-0.18KW适用范围及用途:
本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。
防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。
防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。
MFT35-11型和MBT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-2.8-0.18KW型号含义：

防腐防爆轴流风机FBT35-11-2.8-0.18KW产品特点:
1、结构更合理；
2、性能有较大提高，全压效力为89.5%;
3、噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

防腐防爆轴流风机FBT35-11-2.8-0.18KW主要技术参数：

| 机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
|  |  | 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 |
| 3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
|  |  | 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 |
| 3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
|  |  | 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 |
| 4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 |
| 4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
| 5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
|  |  | 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 |
| 5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
|  |  | 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 |
| 6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
|  |  | 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 |
| 7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
|  |  | 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 |
| 8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
|  |  | 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
| 9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
| 10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
| 11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |

防腐防爆轴流风机FBT35-11-2.8-0.18KW安装说明：
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

主要技术参数：

型号规格FBT35-11-2.8，风叶直径280mm，转速1450r/min，风量1605m³/h，全压60Pa，功率0.12kw；

转速2900r/min，风量3202m³/h，全压232Pa，功率0.25kw；

型号规格FBT35-11-3.15，风叶直径315mm，转速1450r/min，风量2273m³/h，全压74Pa，功率0.18kw；

转速2900r/min，风量4545m³/h，全压373Pa，功率0.37kw；

型号规格FBT35-11-3.55，风叶直径355mm，转速1450r/min，风量3265m³/h，全压93Pa，功率0.25kw；

转速2900r/min，风量6542m³/h，全压373Pa，功率0.75kw；

型号规格FBT35-11-4，风叶直径400mm，转速1450r/min，风量4687m³/h，全压119Pa，功率0.25kw；

转速2900r/min，风量8513m³/h，全压380Pa，功率1.1kw；

转速2900r/min，风量9336m³/h，全压474Pa，功率1.5kw；

型号规格FBT35-11-4.5，风叶直径450mm，转速1450r/min，风量6658m³/h，全压150Pa，功率0.55kw；

型号规格FBT35-11-5，风叶直径500mm，转速1450r/min，风量9133m³/h，全压185Pa，功率0.75kw；

型号规格FBT35-11-5.6，风叶直径560mm，转速1450r/min，风量12812m³/h，全压232Pa，功率1.1kw；

转速960r/min，风量8471m³/h，全压101Pa，功率0.37kw；

型号规格FBT35-11-6.3，风叶直径630mm，转速1450r/min，风量16639m³/h，全压236Pa，功率1.5kw；

转速1450r/min，风量18250m³/h，全压294Pa，功率2.2kw；

转速960r/min，风量12082m³/h，全压128Pa，功率1.1kw；

型号规格FBT35-11-7.1，风叶直径710mm，转速1450r/min，风量21895m³/h，全压279Pa，功率2.2kw；

转速1450r/min，风量23815m³/h，全压300Pa，功率3kw；

转速1450r/min，风量26120m³/h，全压373Pa，功率4kw；

转速960r/min，风量17296m³/h，全压164Pa，功率1.5kw；

型号规格FBT35-11-8，风叶直径800mm，转速1450r/min，风量31325m³/h，全压354Pa，功率4kw；

转速1450r/min，风量34073m³/h，全压380Pa，功率5.5kw；

转速1450r/min，风量37370m³/h，全压474Pa，功率7.5kw；

转速960r/min，风量24739m³/h，全压208Pa，功率2.2kw；

型号规格FBT35-11-9，风叶直径900mm，转速960r/min，风量35227m³/h，全压263Pa，功率3kw；

型号规格FBT35-11-10，风叶直径1000mm，转速960r/min，风量32691m³/h，全压236Pa，功率3kw；

转速960r/min，风量44062m³/h，全压261Pa，功率4kw；

转速960r/min，风量48326m³/h，全压324Pa，功率7.5kw；

型号规格FBT35-11-11.2，风叶直径1120mm，转速960r/min，风量45927m³/h，全压297Pa，功率5.5kw；

转速960r/min，风量61091m³/h，全压337Pa，功率7.5kw；

转速960r/min，风量67892m³/h，全压407Pa，功率11kw；