笔记本式兽用彩超机 HRQ-C5

本款B超机是笔记本式兽用彩超机HRQ-5C，是郑州豪润奇电子科技有限公司研发的一款彩色多普勒超声诊断系统，能够提供优质的二维图像，主要可用于各大养殖场、动物医院、研究机构等。

成像模式:

B, M, CF, PWD, PD, PDP, THI, TDI, real-time M, CWD

二维显像及M型参数：

1、灰阶≥256

2、增益调节：距离增益补偿≥8段

3、二维扫查速率：全视野，18cm深，扫描帧速率：≥30帧/秒；

4、扫描深度：≥30cm

5、图像回放重现：≥50帧

6、手动可视可调聚焦≥4段

7、显示方式：B/M、B/D、B/CD、B/D/CD可同屏显示，M型及PWD图像显示范围大小可调

8、动静态图像具备无极智能放大

9、原始数据电影回放、动态录像＞10分钟

10、可配复合成像功能

11、预设条件可根据不同用户习惯任意自定义：针对不同的检查动物各脏器预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

彩色多普勒参数：

1、显示模式：速度显示、能量显示

2、彩色扫描速率：18cm深，扫描范围为85°角，彩色全视野，扫描帧率≥10帧/秒

3、彩色增强功能：彩色多普勒能量图、方向速度图

4、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的范围：-20°~ +20°

5、显示控制：上/下、左/右翻转、彩色对比、黑白与彩色对比、零位移动

6、伪彩功能

频谱多谱勒成像技术参数：

1、频谱多普勒模式：脉冲多普勒PWD、可选配连续多普勒CWD

2、最高测量流速：脉冲多普勒单向最高测量流速≥6米/秒，连续多普勒单向最高测量流速≥15米/秒

3、PWD最低测量流速：≤5mm/秒（非噪声信号）

4、频谱具有自动包络测量计算功能

5、冻结后PWD和CWD图像都可进行电影回放

6、取样容积宽度及位置调节：0.5~20mm 分级调节

7、零位移动：≥6级

8、反转显示控制：具备

9、具有多普勒采样后再进行角度矫正功能

10、显示控制：反转显示（上下、左右），扫描角度三个可调，局部放大功能（无极智能放大）

探头规格：

1、探头接口：1个

2、宽频带变频探头技术，二维和多普勒可使用不同成像频率

3、B/D兼用：B/PWD、B/CWD、B/CD/PWD三同步显示

4、线阵探头：电子宽频变频探头，频率范围5~12MHz

5、凸阵探头：电子宽频变频探头，频率范围2~5MHz

测量和分析：

1、一般测量：距离、周长、面积、斜率、心率、压力、残余尿、RI、PI、流速等

2、专用测量软件：胎儿孕周、预产期、估测胎儿体重、多次测量取平均值、S/D比值等

3、血管测量分析计算及报告

4、频谱多普勒分析计算软件

5、心脏功能、血管测量计算分析软件：射血分数（EF）、左室容积、心输出量（CO）、压力降半时间（PHT）、跨瓣压差、Qp/Qs、速度积分、体表面积、ICA/CCA内径比值、狭窄的百分比测量计算功能等等

6、测量参数可根据需要自定义编辑、添加、删除

图像存档及管理：

1、动静态图像实时内置硬盘存储功能，主机内置硬盘320G

2、具有图像在线剪贴板功能：实时扫描时，仅需一键操作，就可将动、静态超声图像存储在屏幕一侧的剪贴板中，可随时调出来对比观察。

3、可对脱机回放的动、静态图像进行亮度、对比度、多普勒基线、取样角度等调节，并可把图像转成AVI、TIF、BMP等各种通用格式保存

4、具备USB接口、S-VIDEO、VGA、网络传输图像接口等

5、先进、方便快捷的直接网络实时图像交流、储存、回放

本款兽用多普勒彩超机主要可用于各大养殖场、动物诊所、宠物医院研究机构等。