填料塔填料的选择考虑哪些因素？不同的填料有何区别？

对于填料塔内的填料的选择，我们经常会有疑问，因为填料的种类实在太多了，不知该如何选择，下面就为大家介绍一下：填料塔填料的选择考虑哪些因素？不同的填料有何区别？

填料塔内所用的填料应该根据生产工艺技术的要求进行选择，并对填料的品种、材质及尺寸进行综合考虑。应该尽量选用技术资料齐全，使用性能成熟的新型塔填料。对于性能相近的填料，应根据他们的特点进行技术、经济评价。使其既能满足生产要求。又能使设备的投资和操作费用较低或最低。评价填料我们通常需要根据效率、通量、及压降三要素来衡量。

填料只要分为规整填料和散堆填料，规整填料和散堆填料相比，分离能力较大，单位分离能力的填料重量较小，由此说明采用规整填料比采用散堆填料经济。但规整填料的分离能力的比表面积并不比散堆填料的小。这说明规整填料的微观传质性能并不比散堆填料好，只是由于规整填料可使用薄板材而合理的利用了材料，比表面积比散堆填料的大。

同一类填料，比表面积大者虽然其分离能力较大，单其单位分离能力的重量和比表面积也较大。费用也高些，同时比表面积大的填料，一般通量小，塔径大，而且要求液体分布点更多，分布性能更好的分布器。选用填料时，既要考虑到填料的费用，也要考虑到塔体的造价及分布器的费用。

对于初始设计，一般选用中等比表面积的填料，如DN50鲍尔环 DN38阶梯环、250Y\350Y规整填料等。但如果是老塔改造，塔高塔径已定，一般采用一定规格的填料来满足要求。填料的选择根据具体情况而定，有的在塔的不同位置可采用多种不同规格的填料。

现用塔填料的材质主要有陶瓷、金属、塑料。瓷质填料有很好的耐腐蚀性，价格便宜，应用广，可在高温、低温场合使用。单瓷质填料质脆，容易碎。金属填料的壁薄、空隙率大，与瓷质相比，具有通量大、阻力小等优点。特别适合真空精馏，适合处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。而塑料填料质轻，具有良好的韧性，耐冲击，不易破碎。可以制成格状结构。它的通量大、压降低、耐腐蚀性能好。塑料填料多用于温度较低的吸收、洗涤、除尘过程中。