气体涡轮流量计对安装环境有哪些要求？气体涡轮流量计的维护注意事项

气体涡轮流量计和液体涡轮流量计都是我们常见的涡轮流量计的种类。今天锦科仪表小编重点给大家说说关于气体涡轮流量计的应用环境及在使用和维护上需要注意的事项有哪些。

首先，我们先来给大家说说气体涡轮流量计的应用环境/安装环境要求。

气体涡轮流量计应在被测气体的温度为-20~+60℃，环境相对湿度不大于95%条件下工作。

从维护方便角度考虑，应安装在容易拆换和防止配管振动或配管有应力影响的场所。

考虑到对放大器的维护，应尽量防止使它受到强的热辐射和放射性的影响。同时，必需防止外界强电磁场对检测线圈的影响，如不能防止时，应在传感器的放大器上加设屏蔽罩，否则干扰将会严重影响显示仪表的工常工作。

气体涡轮流量计在使用和维护上应注意哪些事项。

1传感器应依照铭牌上的规范流量范围、公称压力及流向标志装置使用。

2传感器应在流体温度为-20~+60℃、环境温度-20~+55℃环境相对湿度不大于95%条件下工作。

3传感器的使用期在正常情况下，一般为半年至一年，视工作条件的恶劣水平而定。并应定期进行拆洗。如发现轴或轴承有严重磨损时，应进行更换偏重新标定。

更多关于使用上和安装上的流量仪表资讯欢迎随时关注我们哦！