威德尔工业吸油机OIL 3203

机器型号	  OIL 3203

额定电压	  380V

功率	  4000W

风量	  318m3/h

吸力	  290mbar

过滤网类型  分离式/不锈钢

噪音等级	  69dB

集尘箱容积  320L

吸尘口直径  50mm

油泵功率	  750W

油泵压力	  30mbar

油泵流量	  75L/M

油泵扬程	  30M

油泵吸入口  25MM

油泵排污口  25MM

油泵转速	  2800 R/min

防护等级	  IP55

分离桶容积  50L

机器净重	  170kg

机器尺寸	  1450*600*1700mm

机器产地	  中国上海

威德尔工业吸油机细节介绍...

1.吸尘风机: 采用涡轮风机，可以长时间工作,平稳运转；

2.消音技术: 电机出风口处安装不锈钢消音器，可有效降低噪音；

3.控制开关: 德力西控制系统，具有过热，过载，缺相保护功能；

4.产品材质: 加厚碳钢桶身，设计紧凑,承受力强,外观优美，可适应不同工况；

5.集尘桶: 320L工业大容量，吸满停机保护，配有固液分离装置；

6.独立排放泵: 配有独立排放泵用于液体排放，使用效率高,支持边吸边排。

7.使用场所: 机械制造、金属加工，污水铁削回收等场所，与生产线或生产设备配套。

8.可吸取物: 机械油、皂化油、柴油、金属渣混合物等。