威德尔纺织厂电瓶吸尘器TM3D

| 机器型号 | TM3D |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24V |
| 功率 | 1500W |
| 风量 | 351m3/h |
| 吸力 | 370mbar |
| 过滤网面积 | 26800cm2 |
| 噪音等级 | 70dB |
| 集尘箱容积 | 120L |
| 吸尘口直径 | 50mm |
| 过滤网类型 | 聚酯过滤器 |
| 机器净重 | 90kg |
| 机器尺寸 | 750*630*1130mm |
| 机器产地 | 中国上海 |

# Text boxes

产品参数

威德尔纺织厂吸尘器特点...

详细介绍...

- 吸尘电机:TM3D装置3颗电机,功率可以达到1500w;

- 控制开关:独立控制防水开关，一键启动操作简单,吸力大小可调节;

- 反向风路设计:可以有效的压缩所吸取的物料,防止堵塞﹔

- 过滤器:滤芯采用聚酯纤维制造而成,过滤面积为26800cm2;

- 动力源:TM3D为电瓶式吸尘器,配备100AH大容量电池,充满电可持续工作2-3小时;

- 产品材质:机架与桶身采用不锈钢金属材料,承受力强,可适应不同工况;

- 集尘桶:120L工业大容量集尘桶,收集效率高,配合尼龙收集袋,清理方便快捷。

威德尔纺织厂电瓶吸尘器特点...

详细介绍...

1.TM3D采用工业无刷电机，可连续工作。

2.HEPA过滤器，可以过滤细小粉尘颗粒物。

3.三颗电机，一键式启动，工作效率高。

4.采用电池容量100AH，工作时间自由控制。

5.采用反向风路，风量大，吸力强，且不会堵塞。

6.标配40mm吸尘口，可根据不同吸尘情况，选配不同口径（50mm/63mm/76mm/100mm)

（1）. 包装生产线：从包装机上抽取塑封包装时裁切下来的塑料边条。

（2）. 纺织生产线：从纺织机上抽取纺织品制造加工中产生的废弃线头，绒絮和灰尘等粗糙废弃物。

（3）. 造纸行业：从切纸机上连续抽取碎纸条和纸尘等物质。

（4）. 过滤器采用袋式设计，吸取的条状废料直接留存在过滤器内，要倾倒废料，需打开顶盖，将过滤器从积尘箱内取出。

（5）. 纺织行业飞绒，纸削，棉絮，纤维，线头等较轻的物料。

配件展示

尼龙过滤袋

40口径防静电软管

40口径吸尘扒头

40口径吸水扒头

星型过滤器

40口径扁吸嘴

40口径圆毛刷

40口径S管