威德尔汽油机吸尘器

型号     QY-75J

动力源     汽油本田（13P）

燃油箱容量     3.5L

机油燃料     0.6L

油耗     0.32L

吸力     320mbar

风量     530m3/h

集尘桶容积     100L

过滤网面积     28000cm2

噪音     68dB

重量     135Kg

包装尺寸     130*66*142cm

机器特点与应用：

1.吸尘风机: 采用涡轮风机，可以长时间工作,平稳运转；

2.泄压阀: 滤网或吸口堵塞时自动打开补偿进气，保护电机；

3.过滤器: 配有3个PTFE覆膜型过滤器，过滤面积130000cm2，提高过滤效率；

4.脉冲反吹: 通过连接气源从换向阀排气孔喷出，形成气流，反吹过滤器，达到清理过滤器的目的；

5.集尘桶: 120L工业容量,下卸式集尘桶，倾倒废弃物快捷方便；

6.可配套使用: 可以与其他设备一起联动，同步工作；

7.旋风分离器: 利用物理原理，把较大颗粒物过滤掉，不与过滤器接触，延长过滤器的使用寿命。

8.可定制: 标配50mm吸尘口径也可根据试机工况定制不同规格，可配套于各种机械设备等行业;

9.可吸取物:吸石子、泥土、狭缝石子等

10.使用场所: 马路保养、环卫吸尘、高架维护、道路施工。