威德尔电瓶吸尘器WD-80P

| 机器型号 | WD-80P |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24V |
| 功率 | 1500W |
| 风量 | 351m3/h |
| 吸力 | 370mbar |
| 过滤网面积 | 26800cm2 |
| 噪音等级 | 67dB |
| 集尘箱容积 | 80L |
| 吸尘口直径 | 40mm |
| 过滤网类型 | 星型过滤器 |
| 机器净重 | 90kg |
| 机器尺寸 | 750*630*1130mm |
| 机器产地 | 中国上海 |

# Text boxes

产品参数

威德尔电瓶吸尘器特点...

详细介绍...

1.吸尘风机: WD-80P系列采用3颗24V电机，可提供1500W强劲吸力，吸尘、吸水干湿两用；

2.控制开关: 独立控制防水开关，一键启动操作简单，吸力大小可调节；

3.过滤器: 采用无纺布星型过滤装置，过滤面积共26800cm2，可水洗晾干反复使用；

4.电池: 100AH大容量电池，充电时间为6-8h，充满电可持续工作2-3h；

5.产品材质: 整机采用不锈钢金属材料，承受力强，可适应不同工况；

6.集尘桶: 80L容量侧翻式集尘桶，倾倒废弃物快捷方便；

7.手拉式反吹: 通过来回拉动机头手柄，使气流发生改变，反吹过滤器，达到清理过滤器的目的。

8.使用场所: 电源不方便的场所，仓库，大型工厂，五金车间，化工厂，电子厂，跑道，操场，广场，郊外，人造草坪，车库等。

9.可吸取物: 粉尘颗粒、金属屑、金属渣、金属颗粒、沙子、石子等。

配件展示

星型过滤器

40口径防静电软管

吸尘扒头

吸水扒头

40口径扁吸嘴

40口径圆毛刷

40口径S管

案例展示