电化铝剥离强度检测方法

摘   要：电化铝剥离强试的测试，是评价电化铝烫印质量的关键因素。

关键词：电化铝烫印剥离，电化铝剥离，转移膜剥离强度，180度剥离强度、90度剥离、

45度剥离、微型剥离机、MPT-1102，思克测试

电化铝箔是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制成的烫印材料，

是电化铝烫印的主要材料，电化铝又称烫印铝，是由聚脂薄膜基片和转印层构成。电化铝烫印是利用热压转移的原理，将铝层转印到承印物表面。即在一定温度和压力作用下，热熔性的有机硅树脂脱落层和粘合剂受热熔化，有机硅树脂熔化后，其粘结力减小，铝层便与基膜剥离，热敏粘合剂将铝层粘接在烫印材料上，带有色料的铝层就呈现在烫印材料的表面。

然而，因为受电化铝与承印材料之间的烫印适性、速度、温度、压力影响以及烫印版的质量、装版和热版技术、电化铝张紧度和烫印机机况等综合因素的影响，烫印的质量也会有所差异。因此电化铝烫印完成后，对电化铝剥离强度（松紧度）的测试，成为众多生产企业指导生产工艺、检测铝层脱落，甚至作为衡量电化铝烫印质量的重要因素之一。同一卷电化铝测得的结果不一致，那么如何对电化铝进行剥离测试？如何实现精确测试从而指导生产工艺？这是电化铝生产和电化铝烫印企业一直关注的问题。

目前仍企业采用传统方法，通过人工对电化铝的镀铝层进行剥离，凭经验和目测判断剥离效果的优劣，毋庸置疑，用这种方式评价电化铝的剥离质量，是无法对电化铝烫印质量进行准确的量化分析。还有通过拉力机等设备进行电化铝剥离强度的测试，同样存在诸多问题，一方面表现在使用的检测仪器专业性不强，即使能测量出数据也无法真正起到指导生产工艺的作用；另一方面由于电化铝剥离的特点，其剥离力值一般在几克到几十克不等，对数据的精度和重复性要求极高，使用一般拉力机设备进行测试数据较大偏差，从而无法从根本上解决电化铝剥离的检测需求。由此可见，解决电化铝、电化铝烫印、转移膜等产品剥离试验需要更专业的设备，思克测试MPT-1102微型剥离机的应运而生正是基于微力值剥离测试的市场需求，MPT-1102微型剥离机可以很好解决电化铝等材料微力值剥离测试过程中普遍存在的问题。

思克测试MPT-1102微型剥离机，专业针对电化铝、烫印箔等材料微力值剥离测试研发设计，采用最新嵌入式Arm 32 bit系统，工业TFT高清屏，零导航深度的扁平化界面 UI易用设计，操作更加方便快捷，各功能间一键转换，无逻辑深度；触摸键盘操作，灵敏触感，享受更快捷轻松的导航体验；搭载高精度力值传感器，测试精度0.03%FS MAX，精度高重复性好，可以很好满足诸如电化铝、转移膜等材料的剥离强度测试。

MPT-1102微型剥离机可进行各种标准、非标剥离项目的测试，如180度剥离、90度剥离、45度剥离试验，支持各种剥离夹具；水平、垂直双模式样品装夹；高频采集，实时显示试验过程数据及曲线，内嵌各类结果统计、历史数据查询功能，方便客户全面了解材料剥离强度、平均剥离力、最大剥离力、最小剥离力等各类数据结果的计算分析。 1 mm/min ~500 mm/min无级调速，效率出众。

思克MPT-1102微型剥离机通过对标准及客户应用信息的广泛了解，不仅在性能和操作性进行大胆改革，更贴近客户需求，尽最大程度优化产品的功能性和实力性，赋予剥离试验更为广角的多元化测试和功能选择。

只有在确保使用专业的剥离设备得出精确的剥离数据后，再通过对数据分析，才能更好的指导产品的生产工艺，以最终达到提升电化铝、电化铝烫印、转移膜等产品质量的目的。