威德尔工业吸尘器WX100/30

机器型号     WX100/30

功率     3000w

电压     380v

风量     318m3/h

吸力     270mbar

过滤面积     32000cm2

噪音等级     67dB

过滤类型     聚酯过滤器

集尘容量     100L

电线长度     5m

机器重量     90Kg

吸口直径     50mm

机器尺寸     120*68*145cm

机器产地     中国上海

威德尔工业吸尘器细节介绍...

1.吸尘风机: 采用涡轮风机，可以长时间工作 ，平稳运转 ；

2.控制开关: 德力西控制系统，具有过热，过载，缺相保护功能 ；

3.泄压阀: 滤网或吸口堵塞时自动打开补偿进气，保护电机 ；

4.过滤器: 滤芯采用聚酯纤维制造而成，过滤面积为32000cm2，配合星型过滤器，层层把关，过滤细小灰尘释放洁净空气；

5.产品材质: 整机采用不锈钢材料精制而成，承受力强，可适应不同工况;

6.集尘桶: 100L工业容量，下卸式集尘桶，倾倒废弃物快捷方便；

7.可配套使用: 可与其它设备联动使用，达到边工作边吸尘，提高工作效率;

8.旋风分离器: 利用气流切向引入造成的旋转运动，使具有较大惯性离心力的固体颗粒或液滴甩向外壁面分开，不与过滤器接触，延长过滤器的使用寿命。

9.使用场所: 重工业，大型仓库、车间、工厂等，可以与生产设备配套。

10.可吸取物: 焊渣、打磨除锈灰尘、混合物液体、砂石、颗粒、金属屑等。

可以根据您的工况及个人要求，定制出适用于您场所的吸尘器