手动拆包机与自动拆包机的区别

拆包机又称压块分解机，在气力输送系统中属于一种常见的配套设备，其原理是通过液压柱塞泵向集成油路供油，经过分配手动阀向液压缸传送后，产生动力。压力可以根据实际不同情况调到需要的额定值。然后通过液压机械手抓挤压分离，并通过多次分解，从而拆解包块。

手动拆包机

手动拆包机采用除尘过滤式投料操作台可以实现人工投料过程无粉尘外溢，解包后的物料进入投料台内部的锥体内，外溢的粉尘在洋溢过程中被强大的负压气流所吸附，而后被过滤滤芯所阻止，干净的气体则经过滤芯内部再经风机排出，系统在工作过程中由于滤芯对物料的吸附会导致过滤阻力增加，因此需采用高流量的脉冲喷吹压力对滤芯进行定期喷吹，减少或清除表面所吸附的物料，使得风机的运行阻力保持在所允许的范围内。

自动拆包机

自动拆包、开袋装置替代人工操作，完全自动化的拆待机不需任何操作人员，可采用机器手将包装袋放置输送机上即可，自动完成传输、开袋、到料、散料输送、废袋收集等全部操作。不但减少工人的劳动强度，并且破袋和物料分离过程全封闭，能够为客户创造一个绿色环保、安全舒心的厂区环境。与手动拆包机相比，自动化程度高；适用于小袋包装物料破袋拆包，可配套开袋后的气力输送系统。