威德尔工业吸尘器WX40/50

机器型号     WX40/50

功率     4000w

电压     380v

风量     420m3/h

吸力     290mbar

过滤面积     18800cm2

噪音等级     69dB

过滤类型     聚酯过滤器

集尘容量     50L

电线长度     5m

机器重量     85Kg

吸口直径     40mm

机器尺寸     105 *45*135cm

机器产地     中国上海

威德尔工业吸尘器细节介绍...

1.吸尘风机: 采用涡轮风机，可以长时间工作,平稳运转；

2.控制开关: 德力西控制系统，具有过热，过载，缺相保护功能；

3.泄压阀: 滤网或吸口堵塞时自动打开补偿进气，保护电机；

4.脉冲反吹: 通过连接气源从换向阀排气孔喷出，形成气流，反吹过滤器，达到清理过滤器的目的；

5.产品材质: 整机采用不锈钢材料精制而成，承受力强，可适应不同工况；

6.集尘桶: 50L工业容量,下卸式集尘桶，倾倒废弃物快捷方便；

7.可配套使用: 可以与其它设备联动使用，达到边工作边吸尘，提高产品品质；

8.旋风分离器: 利用气流切向引入造成的旋转运动，使具有较大惯性离心力的固体颗粒或液滴甩向外壁面分开，不与过滤器接触，延长过滤器的使用寿命。

9.使用场所: 医药行业、小型工厂车间、电子厂设备配套。

10.可吸取物: 吸取药粉、打磨粉尘、喷塑粉尘、金属屑等。