医用纯化水的储存

制药或者医疗器械行业在生产过程中都必须用到满足《中国药典2020版纯化水规范》的纯化水，但是纯化水设备制备出来的医用纯化水要进行正确的储存才能保证水质符合要求，首先储水容器必须选择卫生级不锈钢材质的水箱，水箱顶部要设置呼吸器，从而保证水质不会受到外界空气或杂质的污染。同时纯化水要保证流动性，在其流经的管道上面串接紫外UV灭菌器进行不间断的杀菌，杜绝微生物细菌的滋生。