电阻屏与电容屏的区别

这里讲的电阻屏、电容屏都属于触摸屏Touch screen。现在已经进入触屏时代，它已经融入了各行各业。

目前市场上主流触摸屏包括：红外线式触摸屏、电阻式触摸屏、电容式触摸屏、表面声波式触摸屏和光学影像触摸屏。各种触摸屏都有独自的特点，没有优劣之分只是应用在不同场合。我们简单讲一下电阻触摸屏和电容触摸屏的区别。

电阻式触摸屏 Resistive touch screen

电阻式触摸屏是一种多层复合薄膜，由一层玻璃作为基层，表面涂有一层ITO（氧化铟锡）透明导电层，导电层上盖有一层光滑防刮的塑料层作为保护层，在保护层内表面又涂有一层导电层（ITO 或镍金）。在两导电层之间，有许多细小透明隔离点绝缘，并在两层 ITO 工作面边线上各涂有一条银胶，一端加 5V 电压，另一端接地，从而在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布。当手指触摸屏幕时，压力使两层导电层在接触点位置有了一个接触，控制器侦测到这个接触，立刻进行 A / D 转换，测量接触点的模拟量电压值，根据它和 5V 电压的比例公式，就能计算出触摸点的 X 轴和 Y 轴的坐标。

电阻式触摸屏工作在与外界完全隔绝的环境中，不受灰尘、水汽和油污影响，可以用任何物体进行触摸操作，比较适合工业控制领域使用。但由于复合薄膜外层采用塑料材料，太用力或使用锐器触摸，可能划伤触摸屏而导致报废。

电容式触摸屏 Capacitive touch screen

电容式触摸屏是用真空镀膜技术在玻璃屏内表面和夹层分别涂覆一层 ITO，最外层是玻璃保护层，夹层 ITO 涂层作为工作面。当用户触摸金属层时，由于人体电场，用户和触摸屏表面形成耦合电容，手指从接触点吸走一部分电流，该电流将从触摸屏四角上的电极流出，而电流与手指到四角的距离成比例。根据上述原理，控制器可计算出此四个电流比例的精确位置，从而得到触摸点精准位置。

电容式触摸屏能完全粘合于显示器内，不易被破坏，并可使用接合垫的接合方式，具有防水、防尘、防晒功能。此外，此类触摸屏具有分辨率高、反应灵敏、触感好等特点。但是，电容屏工作原理决定了触摸物必须是导体，戴手套或手持不导电的物体触摸时没有反应。同时，电容式触摸屏稳定性较差，当环境温度、湿度或环境电场发生改变时，都会引起电容屏产生漂移现象，造成不准确。

电容式触摸屏又可进一步分为表面式和投射式，投射式凭借其性能优势逐步成为主流技术，并加速了电容式触摸屏对电阻式触摸屏的替代。目前手机行业主要采用电容式触摸屏。

备注：

- 图片来源于Elo Touch官网 https://www.elotouch.com.cn/

- 文章内容引用于知乎 
作者：资产信息网
链接：https://www.zhihu.com/question/21440326/answer/2412404872