连续式混合机特点及应用

连续式混合机既能混合物料，又能使上下游设备连续工作，因而广泛用于粮食、食品、制药、化工、饲料、建材等行业。现将本公司生产的连续式混合机主要结构、特点、及应用介绍如下，以飨读者。

1、结构及工作原理

-连续式混合机由机壳、转轴、桨叶、减速电机等组成。

-机壳有圆筒式和U型槽式两种，壳体一侧装有快开门，供检修用；

-桨叶与轴用螺栓螺母联接，桨叶角度可调；

-减速电机有直联、带、链传动；有定速和无极调速。

物料通过进料口，辅料或添加剂通过辅料口进入混合机，电机带动混合机轴旋转，

轴上桨叶将物料翻、抛起，反向桨叶与正向桨叶使物料形成一定对流；最终桨叶形成的螺旋，将物料向出口输送; 既混合了物料，又连续工作。

2、特点

2.1 混合效果好。我们在轴向按一定规律设置了一定数量的反向叶片，使物料形成对流；

2.2转速可调。若配调速或调频电机，则混合机工作转速可调，最高可达120r/min。物料在机内被翻腾、对流、抛起，等多种作用下充分混合。

2.3桨叶角度可调。不同用户对混合均匀度要求不同，通过调整桨叶角度，改变处理量。

2.4操作方便。机筒体开有2个检修门，停机后，操作人员在机外可方便对每个桨叶角度进行调节。

2.5无死角。桨叶排布使机内物料都能混合均匀，机内残留小。

2.6系列齐全。现有4种规格，见下表

连续式混合机主要参数一览表

| 型 号 | THJL40 | THJL50 | THJL60 | THJL70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径×长度（mm） | 40×1250 | 50×1600 | 60×1900 | 70×2400 |
| 动力配备（kW） | 5.5～7.5 | 7.5～11 | 11～15 | 15～22 |
| 处理量（m3/h） | 6～15 | 10～20 | 14～30 | 20～40 |

3、安装

连续式混合机可安装在平整的地面或钢架上，须用螺栓将混合机紧固；安装时用水平仪量基础表面，高低误差不大于1mm。

混合机出料口下应装1段直管，使出料通畅，以免堵料到机内，造成闷车。

4、使用

进料应稳定。可配套使用我部生产的螺旋给料机进料，一种物料配一台，使物料符合配比要求，均匀进入混合机，保证混合后的产品质量一致。吸风口须吸风，风速应低，使机内保持微负压，不吸走物粉。

连续式混合机总图

1-辅料进口； 2-进料口； 3-转轴； 4-桨叶；5-吸风口；6-检修门；7- U型机槽；8-出料口。

该混合机在原机型基础上，融入近年来最新研究成果，1、首创采用调速电机，主轴在50-100r/min范围内无极调速；桨叶按规律布置了若干反向叶片，使物料在混合过程中既能抛起、翻腾、剪切，又能形成若干个区段对流；机筒由圆柱形改为U型槽型，使该机具有高混合均匀度，处理量也提高30%以上。配套使用我部生产的螺旋给料机进料，一种物料配一台，可使物料符合配比要求，均匀进入混合机，保证混合后的产品质量一致。THJL70型连续式混合机处理量达20-40立方/小时，且能重载启动。