HY.WJ-10型激光水位计

1、简介：HY.WJ-10激光水位计是新一代的测距设备，功能强大、坚固耐用，专为工业测量市场设计，该设备拥有许多卓越的性能，是一种当前先进的经济型实时监测系统，具有优异的测试精度和极高的稳定性，实现了精确、无接触式和不间断地长距离测距。是浮子水位计的迭代产品。

主要特点：

- 测量量程30m、50m、100m、150m

- TTL RS232 RS485 串口输出

- 范围宽广的供电电压

- 可用ASCII协议控制外接显示器

- IP65（防止灰尘和水汽浸入）

- 提供完整的模拟软件配置

- II类安全激光

- 多种配件使模组应用简单

- 在户外环境下，仍能保持很高的测量精度和可靠性

- 传感器可以加工成全密封，方便在恶劣环境下使用

- 直流电源供电。可用车载电源、工业电网或直流电源供电

- 功耗稳定，耗电量极小（在无电流报警时，功耗小于1W）

技术数据

| 项目 | HY.WJ-103 | HY.WJ-105 | HY.WJ-106 | HY.WJ-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量距离 | 0.05m - 30m | 0.05m - 50m | 0.05m - 100m | 0.05m-150m |
| 最小显示单位 | 1mm |
| 测量精度 | ±(2mm+d 5 万分之五)* |
| 数据输出率 | 2HZ(可订制) |
| 激光类型 | ClassⅡ 635nm 小于 1mw |
| 防护等级 | IP67 |
| 壳体材料 | 压铸铝合金 |
| 操作模式 | 单个数据｜连续数据｜外部触发 |
| 连接器 | 9 PIN 插座 |
| 数据接口 | RS485/RS232 可选 |
| 供电电源 | 8-12V |
| 功耗 | <1.5 W |
| 存储温度范围 | -20℃-60℃ |
| 工作温度范围 | -10℃-60℃ |
| 存储湿度 | RH85% |
| 外形尺寸 | 118*73*30 mm |

联系人：李守博   QQ:  1993640911

电话： 18663653723      传真：0536-8236063

网址： http://www.china-jinshui.com

邮箱： jinshuihuayu@126.com

地址：山东省潍坊市卧龙东街5963号金鼎华府商务广场5楼