DGG-9140A立式鼓风干燥箱

立式鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。

1、箱体内均采用镜面不锈钢弧氩焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、液晶显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成。

4、立式、垂直强迫对流，确保工作室内温度均匀。

5、采用新型的合成硅密封条，能长期在高温运行，使用寿命长，便于更换。

6、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

7、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配件）。

8、可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

| 型 号 | DGG-9140A |
| --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10℃～200℃（最低控制温度50℃） |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 控温精度 | ±2.0℃ |
| 额定功率 | 1550W |
| 内胆尺寸(mm) | 450×550×550 |
| 外形尺寸(mm) | 640×740×905 |
| 载物托架（标配） | 2块 |
| 定时范围 | 1~9999min |