RJ-TGL-16B/C/G 台式高速离心机

应用范围：

Z醇沉淀的核酸PCR实验，压酚、氯  fang抽提病毒、细菌等样本
细胞匀浆后碎片离心
PCR产物的纯化

主要产品性能：

♢ 全钢结构、款式新颖，不锈钢离心保护腔，坚固构造。

♢ 免维护交流变频电机驱动，微机控制，矂音低。

♢ 10档加减速控制，10组程序存储，用户可自由编程，调用。

♢ 设有超速、不平衡等多种保护，增强安全性。

♢ 屏幕LCD液晶显示，单钮旋动控制，按钮进行选项激活，旋动进行选项参数更改， 其他三键用于启动、停止和开门盖。

♢ 自动计算及设置离心力RCF值，转速离心力可以相互切换、同步显示。

♢电子门锁设计，安全可靠，轻松便捷。 体积小巧，节约实验室空间。

主要技术参数：

| 型号 | RJ-TGL-16B/C/G |
| --- | --- |
| 转速 | 16500r/min |
| 相对离心力 | 18080 xg |
| 转速精度 | ±10 r/min |
| 转子容量 | (B)1.5mlx12 (C)7mlx8 (G)5mlxl0 |
| 定时范围 | 1min 〜99min |
| 电源 | AC220V 50HZ 30A |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 总功率 | 250W |
| 重量 | 15kg |
| 外形尺寸(LxWxH) | 390x320x300 (mm) |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 450 x 400 x 410 ( mm ) |