WXG-4圆盘旋光仪

产品特点

采用目视瞄准，手动测量的方法，使用方便。坚固的铸铝基座，读数非常稳定。

技术参数

测量范围                     ±180°

最小读数                     ±0.05°

准确度                       ±0.05°

重复性（标准偏差б）         ≤0.05°

放大镜放大倍数                4×

度盘刻度                     1°

试管长度                     100mm 200mm

光源                         钠光灯（波长589.44nm）

电源                         AC220±22V 50Hz 20W

质量（净重）                 7kg

外形尺寸（长、宽、高）       54cm×22 cm×38 cm