鼓风干燥箱

用途概述

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。

产品特点

1、箱体内均采用镜面不锈钢弧氩焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，使工作室内温度均匀。

4、采用新型的合成硅密封条，能长期在高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配件）。

7、可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

| 型 号 | DHG-9030A 101－0(A) | DHG-9070A 101－1(A) | DHG-9140A 101－2(A) | DHG-9240A 101－3(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
| 控温范围 | RT+10～250℃（最低控制温度为50℃） |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 额定功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
| 容积 | 30L | 80L | 136L | 220L |
| 内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
| 外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×825 |
| 载物托架（标配） | 2块 |
| 定时范围 | 1~9999min |

上表中技术参数的测试条件：环境温度25℃、相对湿度不大于85%RH、无试样负荷。

测试工具：精度为0.1℃的标准水银温度计(水银头位于工作室内几何中心)