表冷器



表冷器有两种：一是风机盘管的换热器，它的性能决定了风机盘管输送冷（热）量的能力和对风量的影响。一般空调里都有这个设备。二是空调机组内的风冷的翅片冷凝器。 目录

1. 基本信息                                                                    .

2.  作用  3. 分类   4. 风机盘管表冷器的保养方法   基本信息

空调里的表冷器铝翅片采用二次翻边百页窗形，保证进行空气热交换

的扰动性，使其处于紊流状态下，较大地提高了换热效率。

表冷器的铝翅片在工厂内经过严格的三道清洗程 序，金属清洗剂、超声波清洗、清水漂洗，保证翅片上无任何残留物， 使空气更加顺畅地流通，从根本上保障了换热的可靠性。     表冷器采用国内最先进的冲制设备和翅片模具,严格的工艺流程及质量控制手段,现有Φ16管、Φ9.52管二大管径系列各种规格的表冷器，表冷器为铜管套铝翅片的形式,铝翅片片形选用目前国内最先进、换热效果最好的正弦波和圆弧波片形(Φ16管表冷器),管、排距有38*33和40*34.7二种、片距2-3.6可任意调整,Φ9.52管表冷器片形为双轿开窗和圆弧波二种片形,管、排距为25*21.6,片距1.8-3.2可任意调整。     表冷器是给制冷剂散热的，把热量排到室外，它把压缩机压缩排出高温高压的气体冷却到低温高压的气体。

作用

利用制冷剂在表冷器内吸热,使之被冷却空间温度逐渐降低。

空气处理机组的风机盘管表冷器，通过里面流动的空调冷冻水（冷媒水）把流经管外换热翅片的空气冷却，风机将降温后的冷空气送到使用场所供冷，冷媒水从表冷器的回水管道将所吸收的热量带回制冷机组，放出热量、降温后再被送回表冷器吸热、冷却流经的空气，不断循环。    分类

表冷器分为两种: 1.蛇型盘管型 2.冷风机型           风机盘管表冷器的保养方法

风机盘管通常直接安装在空调房间内，其供职状态和供职质量将影响到室内的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职，保证风机盘管正常发挥作用，不产生负面影响。     盘管：盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热，要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是，由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器，孔眼比较大，在刚开始使用时，难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁，就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少，使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多，甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话，则同时还会减少风机盘管的送风量，使其空调性能进一步降低。     盘管清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行，但清洁周期可以长一些，一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调，则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已，不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式，以减少清洁供职量和拆装供职造成的影响。