布水器安装图示

- 顶装式布水器安装图示

2.5"黑二通图示

2.5"手动多路阀图示

4"黑二通图示

4"螺纹口手动多路阀图示

图一:手动控制头

阿图祖6分上集散（平口）

阿图祖6分下集散

富来克6分上集散（卡口）

富来克6分下集散

图二：6分上下集散安装图示

4"螺纹口上布水器（182汉堡头）

图三：上布水器（ 汉堡头）安装图示

图四：六爪顶装下布水器图示

图五：八爪頂装下布水器安装图示

以上为六爪（八爪）顶装布水器的安装图示，图二图三与图一相粘结，图一安装在罐体的顶部。

二、侧装式布水器安装图示

图六：4"螺纹口侧装上布水器安装图示

图七：6"法兰口侧装上布水器安装图示

图八：三爪6"法兰式上布水器安装图示

图九：4"螺纹口侧装下布水器安装图示

图十：八爪6"法兰口侧装下布水器安装图示

图十一：机械过滤器使用布水器图例

不锈钢桶体使用六爪(八爪)型布水器的方法及优点

- 使用方法（参上图）

1、将封盖用胶水粘封布水器上口。
2、自选一节不锈钢管，长度自定，车床加工与布水器下口外螺纹相配的内螺纹。一头焊接在桶底，一头连接布水器。
3、布水器外螺纹与钢管内螺纹拧紧即可。

二、使用六爪(八爪)布水器的优点：

1、可省去多孔板和水帽。
2、降低桶内填充料的高度，从而达到降低整个桶体高度的目的。
3、安装简便，节省工时。
4、从安全系数考虑，爪型为1/6或1/8，而用多孔板即为几十或上百万分之一。
5、强度好，布水符合要求。
6、一但出现问题，检修优势大于多孔板和水帽。
7、桶本高度降低，重量减轻，运输方便。
8、不锈钢桶体用爪型布水器完全是水处理工程的一大前途。