防爆电控箱产品详情

█防爆电控箱适用范围
1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2．适用于IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4．适用于温度组别为T1—T6的环境；
5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；
█ 产品特点
1． 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2． 本产品为“腾阳电气”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；
3． 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式等；
4． 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7． 可根据用户要求特殊定制；
█ 技术参数
防爆标志：ExdeIIBT4、ExdeIICTT6；
额定电压：AC220/380V, 
总开关电流：10A—630A；

分开关电流：10A—400A；
防护等级：IP54；
螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
引入线规格：直径6mm-80mm；

引出线规格：直径6mm-80mm；
引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

█订货须知：

以上价格只做参考，具体按照客户要求报价。

*可根据客户提供的图纸进行特殊设计。