气体和蒸气的分级方法

♦根据国家标准GB 3836.1的规定，II类隔爆型‘d’和本质安全型‘i’电气设备又分为IIA,IIB,IIC级。

♦对于隔爆型电气设备而言，气体和蒸气的分级是以最大试验安全间隙（MESG）为基础确定的。

其极限值为：

A级：MESG 大于0.9mm

B级：MESG 0.5mm-0.9mm

C级：MESG 小于0.5mm

♦对于本质安全型电气设备，气体和蒸气的分级是它们的最小点燃电流（MIC）与实验室用甲烷的最小点燃电流之比为基础确定的。

其极限值为：

A级： MIC比值 大于0.8

B级： MIC比值 0.45-0.8

C级： MIC比值 小于0.45

注：标志IIB的设备也可适用于IIA设备的使用条件，标志IIC的设备也可以适用于IIA及IIB设备的使用条件

*以隔爆型防爆控制箱为例，隔爆型防爆电气图片

*以本质安全型防爆控制箱为例，本质安全型防爆电气图片

对于防爆控制箱的制作要求以及其他防爆设备对于以上要求是满足的。