380V威德尔纺织厂吸尘器FM-120/22

威德尔工业吸尘器FM-120/22

技术参数：

产品型号：         FM-120/22

马达功率:           2200W

尘桶容量:           120L

真空压力：          240mbar

马达风量：          275m3/h

过滤面积:           38800cm2

过滤精度:           0.3um

电源长度：          5m

机器重量：          65KG

外箱尺寸：        1020*610*1130mm

机器产地：         上海

过滤系统

FM-120/22独特的底部过滤系统，使纸屑、棉屑，纤维的轻飘物质不会堵住过滤系统，高效过滤器使用过滤效果达到99.99%以上粉尘直径可达到0.3um

FM-120/22吸尘口在机器顶部，超大容量回收集带采用高密度、高强度纤维制作而成，收集带与吸尘桶是单独分离，方便清理。

过滤器采用袋式设计，收取的废料直接留在过滤袋内，需要清理废料时，只需打开机器顶盖，将过滤袋从积尘桶内取出即可。抽取的废弃物处理迅速，节约时间，提高工作效率。

适用行业

包装生产线: 从包装机上抽取各种塑封包装时裁切下来的塑料边条。

纺织生产线: 从纺织机上抽取纺织品制造加工工程中产生的废弃线头和灰尘等粗糙垃圾物。

造纸行业: 从切纸机上连续抽取碎纸条和纸尘等物质。

吸收对象

棉絮、绒毛、布条、纸屑、棉屑、纤维、线头、等所有较轻物料