CY-2型直读BOD测定仪

产品简述：

把水样或经过预处理水样注入培养瓶内，同时在瓶口的吸收杯内放入二氧化碳吸收剂(NaOH)，然后将培养瓶密封，置于生化培养箱内，当被测样品在20±1℃条件下恒温进行五日培养后，在一定的搅拌速度下，瓶内的水样进行生物氧化反应。有机物转变成氮、碳和硫的氧化物，并产生二氧化碳气体被氢氧化钠吸收，而培养瓶内上部空间的氧气不断地供给水样中微生物的需氧量，培养瓶内产生了压力差，通过检测玻璃管中汞的高度， 即可计算出水样在规定测定期间内的BOD值。

性能参数：

- 测量范围：0～1000 mg/L

- 准 确 度：符合国标“GB7488”

- 显    示：直读

- 批处理量：8份水样

- 培养温度：20℃±1℃

- 外形尺寸：400×270×350(mm)

- 主机重量：6 kg

- 主机功耗：＜15W

配置清单：

BOD主机1台、培养瓶10个、搅拌子6个、水银1瓶，密封杯6个，、橡皮传动带（大、小各3条）、密封圈2支、保险管2只、电源交直流变换器一个。