金属淬火油特性与金属淬火油烟废气处理方法

金属淬火油是金属淬火工艺用油，一般有一下特点；

1、金属淬火油应具有良好的冷却性能、是淬火油的重要特性，它的好坏直接影响淬火工件的质量。

2、金属淬火油应具有高闪点和燃点；金属淬火时温度会瞬间升高，如果闪点或燃点低，会发生着火现象一般应比使用油高出80℃左右。

3、淬火油应具有良好的热氧化性能，金属淬火长期高温连续工作，油品必须具有良好的抗氧化热分解和抗老化性能。

4、淬火油油品的粘度，油品必须保持低粘度，减少工件携带损失，也便于工件清洗

5、淬火油应含水分低，一般低于0.05%，以免造成工件软、，淬裂、变形等缺陷。

淬火油按照淬火冷却速度分，普通淬火油（普通矿物质油）、快速淬火油、超快速淬火油。

不管什么样的淬火油，在金属工件淬火工艺过程中，淬火都会产生大量的淬火油烟废气，淬火油中以矿物质油为主，含石蜡、环烷、芳香烃和芳香烃碳氢化合物等组成，并且含有催冷剂、抗氧化剂、等添加剂。所以金属淬火油烟废气处理起来比较复杂。

金属淬火油烟废气处理

金属淬火油烟产生特点；

- 金属淬火油烟废气的产生瞬间性强，具有很强的冲击力

- 金属淬火油烟废气油烟油品燃点低，常伴有火苗。

- 金属淬火油烟废气温度高，含油雾，等废气量大

- 淬火油烟废气由于工件投放和出料限制，不能完全收集

根据淬火油烟废气产生特点，结合我公司长期研究分析治理经验，研发生产了ZX-CH系列金属淬火油烟废气处理设备（淬火油烟净化器）并总结一套金属淬火油烟废气处理工艺。