上海振晓实业有限公司  中国清洁行业领导者...

威德尔WD-3070电瓶吸尘器

| 技术参数 单位 数值 |
| --- |
| 功率 | W | 700 |
| 电压 | V | 48 |
| 风量 电瓶容量 吸力 | m3/h AH mbar | 234 33 240 |
| 过滤网面积 | cm2 | 8520 |
| 噪音等级 | dB | 65 |
| 集尘箱容积 | L | 30 |
| 过滤网的类型 | 类别 | 聚酯过滤器 |
| 吸尘口直径 | (mm | 40 |
| 过滤能效 | um | 0.3 |
| 机器重量 | kg | 45 |
| 机器尺寸 | mm | 500×400×1060 |

附件 40 Ø mm

Ø 40口径加强抗静电尼龙软管2.5米带接头

Ø 40口径不锈钢延伸管

Ø 40口径吸尘刷

Ø 40口径吸水刷

Ø 40口径尖吸嘴

Ø 40口径圆毛刷

威德尔电瓶吸尘器特点...

1.本机采用48V直流干湿两用电机，可吸尘、吸水干湿两用。

2.700W超强吸力，满足各行各业的吸尘需求。

3.电机单独启动，可以有限延长使用时间，工作效率高。

4.本机采用倾倒式集尘桶，倾倒垃圾快捷方便。

5.采用超大电池容量33AH，工作时间自由掌控。

6.整机采用不锈钢金属材料，坚固耐用，耐磨、配有:(重型聚氨酯刹车脚轮)。

7.配备高效过滤器，有效延长工作时间，过滤精度0.3um排出的空气可达99.99%干净。

8.满足一般的清洁工作时间需求，配置高品质充电器，充电时间6-8小时即可充满。

9.本机应用在没有电源的地方使用。

10.应用场所：小型工厂、五金车间、狭小走廊、地铁站、机场、高铁站等。

# Text boxes

采用电机：

此款机器使用意式马达，可以长时间工作，电机单独启动，可以有限延长使用时间，工作效率高。

高效过滤器：

采用无纺布材质过滤精度达到0.3um以下的粉末及颗粒。

电池箱：

此处安装电池所用。