DBY电动隔膜泵

产品型号： DBY DBY电动隔膜泵产品特点： DBY电动隔膜泵主要用途: ⑴各种剧毒、易燃、易挥发液体。⑵各种强酸、强碱、强腐蚀液体。⑶可输送较高温度的介质150℃。⑷作为各种压滤机前级送压装置。⑸热水回收及循环。⑹油罐车、油库、油品装卸。⑺泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。 ⑻泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。⑼各种瓷器轴浆水泥灌浆灰浆泥浆。⑽各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。 一、DBY电动隔膜泵特点： 1、不需灌引水，自吸能力达5米以上。 2、通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。 3、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质绝对不会向外泄漏；且泵本身无轴封，使用寿命大大延长；根据不同介质，隔膜可分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶、聚四氟已烯、特氟龙（F46）等，可以满足不同客户的要求。 4、泵体介质过流部分，可根据用户要求不同，分为铸铁、不锈钢、衬胶、铝合金，电机可分普通电机、防爆电机、减速电机和电磁调速电机。 二、DBY电动隔膜泵主要用途: ⑴各种剧毒、易燃、易挥发液体。 ⑵各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 ⑶可输送较高温度的介质150℃。 ⑷作为各种压滤机前级送压装置。 ⑸热水回收及循环。 ⑹油罐车、油库、油品装卸。 ⑺泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。 ⑻泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。 ⑼各种瓷器轴浆水泥灌浆灰浆泥浆。 ⑽各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。 ⑾用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。 ⑿啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 ⒀泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。 ⒁各种特殊介质的吸送。 DBY电动隔膜泵性能参数： DBY电动隔膜泵工作原理： 电机（4）通过减速箱（3）带动左右两端柱塞上面的隔膜（2）一前一后往复运动。在左右两个泵腔内，装有上下四个单向球阀（1）隔膜的运动，造成工作腔内的容积的改变，迫使四个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体不断地吸入和排出。 DBY电动隔膜泵安装尺寸： DBY电动隔膜泵安装图： 七、DBY电动隔膜泵订货说明： 1.隔膜泵名称; 2.隔膜泵型号（QBY1、QBY2、QBK、DBY、XDBY）; 3.电动隔膜泵材质; 4.隔膜泵规格（10-100）; 5.隔膜泵流量（0.8-30）; 6.电动隔膜泵扬程; 7.电动隔膜泵使用介质; 8.电动隔膜泵介质温度; 9.连接方式（法兰、丝口）; 10.电动隔膜泵驱动方式（气动、电动）; 11.电动隔膜泵功率 ; 12、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 13、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com 产品相关关键字： 电动隔膜泵原理 电动隔膜泵规格 电动隔膜泵求购 电动隔膜泵厂家 电动隔膜泵型号【电动隔膜泵价格】