XDBY电动隔膜泵

产品型号： XDBY XDBY电动隔膜泵产品特点： XDBY电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。 一、XDBY电动隔膜泵概述： 电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。 二、XDBY电动隔膜泵主要用途: ⑴各种剧毒、易燃、易挥发液体。 ⑵各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 ⑶可输送较高温度的介质150℃。 ⑷作为各种压滤机前级送压装置。 ⑸热水回收及循环。 ⑹油罐车、油库、油品装卸。 ⑺泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。 ⑻泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。 ⑼各种瓷器轴浆水泥灌浆灰浆泥浆。 ⑽各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。 ⑾用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。 ⑿啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 ⒀泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。 ⒁各种特殊介质的吸送。 XDBY电动隔膜泵性能参数： XDBY电动隔膜泵工作原理： 电机（4）通过减速箱（3）带动左右两端柱塞上面的隔膜（2）一前一后往复运动。在左右两个泵腔内，装有上下四个单向球阀（1）隔膜的运动，造成工作腔内的容积的改变，迫使四个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体不断地吸入和排出。 XDBY电动隔膜泵安装尺寸： 六、XDBY电动隔膜泵订货说明： 1.电动隔膜泵名称; 2.型号（QBY1、QBY2、QBK、DBY）; 3.电动隔膜泵材质; 4.隔膜泵规格（10-100）; 5.隔膜泵流量（0.8-30）; 6.电动隔膜泵扬程; 7.电动隔膜泵使用介质; 8.电动隔膜泵介质温度; 9.连接方式（法兰、丝口）; 10.驱动方式（气动、电动）; 11.电动隔膜泵功率 ; 12.是否带附件以便为您正确选型; 13..如有特殊要求时请在订购产品时注明。 14.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部购。 15.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 厂家主要生产:隔膜泵:QBK气动隔膜泵,DBY电动隔膜泵,QBY气动隔膜泵,QBY不锈钢气动隔膜泵,QBY铝合金气动隔膜泵,QBY铸铁气动隔膜泵,QBY工程塑料气动隔膜泵,DBY铝合金电动隔膜泵,不锈钢电动隔膜泵,铸铁电动隔膜泵,QBK铸铁隔膜泵,QBK铝合金隔膜泵,QBK不锈钢隔膜泵,QBK工程塑料隔膜泵,XDBY摆线式电动隔膜泵,QBY-J衬胶气动隔膜泵,QBY-F衬氟气动隔膜,配气阀,隔膜泵密封座球,隔膜泵隔膜片,气动隔膜泵配件,工程塑料气动隔膜泵,螺杆泵、真空泵，离心泵，多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、计量泵、往复泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等，泵配件易损件,YM109机械密封 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com