QBY衬氟隔膜泵

产品型号： QBY QBY衬氟隔膜泵产品特点： QBY衬氟隔膜泵是一种最新输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气、蒸气、工业废气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。 一、QBY衬氟隔膜泵产品描述： QBY衬氟隔膜泵是一种最新输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气、蒸气、工业废气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。 本厂目前已形成系列化生产，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米），气源压力只须大于1kg/cm2即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能等输送机械的许多特点。 二、QBY衬氟隔膜泵工作原理： 在隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜6，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头1进入配气阀3后，推动两个工作腔内的隔膜，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。 三、QBY衬氟隔膜泵使用范围: 1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。 2.泵吸油漆、树胶、颜料。 3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 6.泵吸各种乳剂和填料。 7.泵吸各种污水。 8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。 10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11.各种橡胶浆。 12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。 14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15.各种高温液体最高可耐150℃。 16.作为各种固液体分离设备的前级送压装置. 四、QBY衬氟隔膜泵主要材质： QBY铸铁气动隔膜泵,QBY铸铁四氟气动隔膜泵QBY铝合金气动隔膜泵,QBY铝合金四氟气动隔膜泵,QBY不锈钢气动隔膜泵,QBY不锈钢四氟气动隔膜泵, QBY衬氟气动隔膜泵,QBY泵体衬氟气动隔膜泵等。可供不同的工况完成相对于的输送任务, 五、QBY衬氟隔膜泵产品特点: 1、气动隔膜泵无轴封、无泄漏、流道宽敞, 没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件，工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全，高粘度（粘度可达1万厘泊）， 2、气动隔膜泵无旋转部件，通过性能好，允许通过最大颗粒直径达10mm。液体无剪切流动，泵自身部件磨损小。对输送物损伤小，可输送污泥和生命体如小鱼苗之类。 3、气动隔膜泵不需灌引水，自吸能力强，吸程高达7m，长时间干呼吸，对泵不损坏。一旦超负荷，泵便会自动停机，负荷恢复正常时，能自动启动运行，具有自我保护功能（电动泵无此功能）。 4、气动隔膜泵扬程达50m，电动泵达30m，出口压力最大可达0.6mpa。扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节，气压调节在1-7kgf/cm2之间。电动泵无此功能，进口需装调节阀控制。 5、气动隔膜泵可以浸没在介质中工作，无电源通过，安全可靠（电动泵无此性能）。 6、气动隔膜泵不需电源，更适合易燃、易爆场合的介质输送。流动宽蔽，通过性能好，允许通过 QBY 气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。 7 ．使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。 8 ．结构简单、易损件少，该泵结构简单、安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。 9．本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。 六、QBY衬氟隔膜泵性能规格： 七、QBY衬氟隔膜泵安装尺寸: 八、QBY衬氟隔膜泵订货须知: 1、①衬氟/衬胶气动隔膜泵产品名称与型号 ②衬氟/衬胶气动隔膜泵口径。 ③衬氟/衬胶气动隔膜泵扬程（m） ④衬氟/衬胶气动隔膜泵流量 ⑤衬氟/衬胶气动隔膜泵电机功率（KW） ⑥衬氟/衬胶气动隔膜泵转速（r/min） ⑦衬氟/衬胶气动隔膜泵电压〔V〕 ⑧衬氟/衬胶气动隔膜泵吸程（m） ⑨衬氟/衬胶气动隔膜泵是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定我公司的衬氟/衬胶气动隔膜泵产品型号，请按衬氟/衬胶气动隔膜泵型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 厂家主要生产:隔膜泵:QBK气动隔膜泵,DBY电动隔膜泵,QBY气动隔膜泵,QBY不锈钢气动隔膜泵,QBY铝合金气动隔膜泵,QBY铸铁气动隔膜泵,QBY工程塑料气动隔膜泵,DBY铝合金电动隔膜泵,不锈钢电动隔膜泵,铸铁电动隔膜泵,QBK铸铁隔膜泵,QBK铝合金隔膜泵,QBK不锈钢隔膜泵,QBK工程塑料隔膜泵,XDBY摆线式电动隔膜泵,QBY-J衬胶气动隔膜泵,QBY-F衬氟气动隔膜,配气阀,隔膜泵密封座球,隔膜泵隔膜片,气动隔膜泵配件,工程塑料气动隔膜泵,螺杆泵、真空泵，离心泵，多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、计量泵、往复泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等，泵配件易损件,YM109机械密封 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com