QBK第三代气动隔膜泵

产品型号： QBK QBK第三代气动隔膜泵产品特点： QBK第三代气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩氛围为动力源，对于各种腐化性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。 QBK第三代气动隔膜泵性能特征： QBK第三代气动隔膜泵，具有使用寿命长，不会停顿等优点，它既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、输送泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。 1、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）； 2、不必用电．在易燃、易爆场所使用安全可靠； 3、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门．即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏．一旦超负荷，泵会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行； 4、气动隔膜泵无旋转部件，没有轴封，隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全； 5、不需灌引水．吸程高达5m．扬程达70m．出口压力≥6bar； 6、流动宽敞，通过性能好．允许通过最大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微； 7、可以浸没在介质中工作； 8第三代隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1～7bar之间）： 9、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到执行机构，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降； 10、不锈钢气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转．对泵也无任何影响，这是隔膜泵最大特点。 QBK第三代气动隔膜泵用途： 1.气动隔膜泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。 2.油漆泵吸油漆、树胶、颜料。 3.泵吸粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5.浓浆泵吸油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。 6.涂料泵吸各种乳剂和填料。 7.泵吸各种污水。 8.用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。 9.上料泵吸啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。 10.气动泥浆泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 12.耐腐蚀气动隔膜泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。 QBK第三代气动隔膜泵工作原理： 在隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头后，推动两个工作腔内的隔膜，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。 QBK第三代气动隔膜泵性能参数： QBK第三代气动隔膜泵订货参考： 1.产品名称，2.产品型号，3.产品规格，4.产品材质，5.产品流量，6.产品扬程，7.使用介质，8.如果使用单位已经选择型号规格请与我公司直接订货。 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 厂家主要生产:隔膜泵:QBK气动隔膜泵,DBY电动隔膜泵,QBY气动隔膜泵,QBY不锈钢气动隔膜泵,QBY铝合金气动隔膜泵,QBY铸铁气动隔膜泵,QBY工程塑料气动隔膜泵,DBY铝合金电动隔膜泵,不锈钢电动隔膜泵,铸铁电动隔膜泵,QBK铸铁隔膜泵,QBK铝合金隔膜泵,QBK不锈钢隔膜泵,QBK工程塑料隔膜泵,XDBY摆线式电动隔膜泵,QBY-J衬胶气动隔膜泵,QBY-F衬氟气动隔膜,配气阀,隔膜泵密封座球,隔膜泵隔膜片,气动隔膜泵配件,工程塑料气动隔膜泵,螺杆泵、真空泵，离心泵，多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、计量泵、往复泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等，泵配件易损件,YM109机械密封 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com