依客思BHZ51防爆转换开关技术参数：

执行标准	GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079

额定电压	AC220/380V

额定电流	10、20、60A

防爆标志	Exed II BT6、Exed II CT6

防护等级	IP54

防腐等级	WF1

引入口规格	2-G3/4、2-G1

适用电缆外径	φ9-14mm    φ11-18mm

依客思BHZ51防爆转换开关适应范围：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

◆ 用于接通或分断电路，换接电源或负载，也可控制小容量电动机

依客思BHZ51防爆转换开关产品特点：

1、铝合金外壳压铸成型，表面喷塑；

2、本产品在电压220V-380V,内装转换开关用于电流10－60A的电气线路中作电源引入开关，并可控制电动机的启动、停止、变速、换向等；

3、钢管和电缆布线

4、复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构

5、电气装置和配电设备中作不频繁的接通\分断负荷电路及短路保护用内装开关和熔断器,能快速分断和接通钢管或电缆布线，电缆布线须配电缆夹紧密封接头

6、本产品常规为3极开关，可通用为2极开关，如需要4极开关壳体规格需要相应改变

7、内装转换开关，用于电流60a以下的电气线路中，作为电源引入开关，并可控制

电动机起动、变速、停止、换向等

8、本产品常规为3极开关，可通用为2极开关，如需要4极开关壳体规格需要相应改变