2X-8旋片真空泵

产品型号： 2X-8 2X-8旋片真空泵产品特点： 2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵适用于冶金、化工、电光源真空、真空镀膜、食品包装、医药、吸塑、电子、干燥等单位使用。 一、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵简介 2X型双级旋片真空泵为双级结构、它的工作性能由高压级与低压级二部份组成，它的吸入口与真空容器或真空设备连接，在运转时容器内的气体将大量吸入与排出，当设备获得真空时，高压级排气伐片将封闭，高压级吸入的气体将转送到第二级，并经第二级吸入与排出，这样真空设备可获得了一定的真空，该泵的技术参数为6×10-2pa.根据用户使用情况，可配备真空增压泵，将该泵做为磁级磁，由增压泵的抽气力加强，前级泵连续抽除，能需您的设备获得更高的真空。 2X型双级旋片式系列真空泵适用于冶金、化工、电光源真空、真空镀膜、食品包装、医药、吸塑、电子、干燥等单位使用。 二、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵结构说明 2X系列旋片真空泵，其结构是利用偏心地装在定子腔内的转子和在转子槽内滑动的借弹簧张力和离心力紧贴定子内壁的两块旋片，将定子分隔成二个工作腔，旋片一边容积不断扩大将气体吸入，另一边容积不断缩小，气体压缩达到大气压力时通过排气阀排出，上述操作每转重复二次。2X型旋片式真空泵为双级结构，当吸入压强较高时，高低级腔可同时排气，吸入压强较低时，气体由吸气口进入高级腔，经压缩后通过中壁内气道进入低级腔，再次压缩后，从低级排气阀排出。当泵带有气镇阀时，允许抽除含有少量水蒸气等可凝性蒸气的气体。2X-2A、4A、8A、8、15泵为上下偏心结构，高低级转子采用凸凹槽联结的转动形式。2X-30A、70A泵为侧偏心结构，低级转子套在高级转子轴上的转动形式，并采用泵壳内通冷却水，冷却具有泵温低，极限总压力低的特点。 三、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵用途和使用范围 1、2X型泵是用来对密封容器抽除气体获得真空的基本设备之一。可单独使用，也可作为增压泵、扩散泵、分子泵等的前级泵。可用于真空冶炼、真空焊接、真空浸渍、镀膜、真空浇铸、真空干燥以及化工制药，电真空器件等工业的真空作业。 2、泵可在环境温度5~40℃范围内和进口压强小于1330pa的条件下，允许长期连续工作。 3、泵不适用于抽除含氧过高、有毒的、有爆炸性的、对金属有腐蚀作用的、对泵油起化学反应的，以及含有颗粒尘埃的气体，也不适用于把气体从一个容器输送到另一个容器，作输送泵用。 4、泵在6000Pa的大气压的进口压强下的连续工作时间不得超过3分钟，以免喷油或润滑不良引起泵损坏。 四、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵型号及主要技术指标 五、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵安装说明 1、泵应安装在地面结实坚固的场所，周围应留有充分的余地，便于检查、维护、保养。 2、泵底座下应保持地基水平，底座四角处建议垫减震橡皮或用螺栓浇制安装，确保泵运转平稳，振动小。 3、泵与系统的连接管道应密封可靠，对大泵可采用金属管路连接密封垫采用耐油橡胶，对小泵可采用真空胶管连接，管道管径不得小于泵吸气口径，且要求管路短而少弯头。（焊接管路时应清除管道中焊渣，严禁焊渣进入泵腔。） 4、在连接管路中，用户可在泵进气口上方安装阀门及真空计，随时可检查泵的极限压力。 5、按电动机标牌规定连接电源，并接地线和安装合适规格的熔断器及热继电器。 6、泵通电试运转时，须取下电机皮带，确认泵转向符合规定方向方可投入使用，以防泵反转喷油。（转向按防护罩指示方向） 7、对于有冷却水的泵，按规定接通冷却水。 8、如泵口安装电磁阀时，阀与泵应同时动作。 9、当泵排出气体影响工作环境时，可在排气口装接管道引离或装接油雾过滤器。 六、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵使用说明 1、关闭泵上方的阀门 2、有冷却水的泵接通冷却水。 3、近规定转向手盘皮带轮数圈，把泵腔内的油排入油箱内，确保启动不易喷油。（特别在冬季，油粘大，启动负荷大，故请注意）。 4、启动电动机，泵开动运转，观察油窗，检查油位。油位应在油标中心，油位偏高，会造成喷油；油位偏低，会造成润滑不良，泵极限压力达不到出厂指标。 加油、放油位置详见泵指示牌。缓慢打开泵上方的阀门，系统开始工作。 泵不工作时，油窗内几乎看不到油，都进入泵体内，油位以泵运转时为准。 5、冷却水的进水温度以不超过30℃为宜，进出水温差以不超过3℃为宜。 6、当环境温度低于5℃时，应将泵油放出加热到15-30℃后加入泵内启动工作。 7、泵温以油温减去环境温度不超过40℃为宜，否则应加强通风散热或增加冷却水流量。 8、进气温度高于40℃而使泵温过高时，须采取措施冷却气体。 9、当吸入气体对泵油或泵有影响时，在泵口前应装一个合适的过滤装置。 10、当泵抽除含有少量可凝性气体时，启动泵时应打开气镇阀工作半小时，可延长泵油使用时间。 11、当泵抽除含有颗粒、尘埃的气体时，在泵口前应装一个合适的过滤器。 12、关泵前，应先关闭泵上方的阀门与系统隔绝，然后停泵，再拧紧气镇阀，以防漏油，最后关闭冷却水。冬季有冻结的场合应放净泵内冷却水，以防泵腔冻裂。 注：本系列泵的极限压力是指泵不接任何容器，泵温达到稳定，用压缩式真空计在泵口测得的稳定的最低分压力。极限总压力仅供参考。一般情况，单泵运转半小时将达到极限压力。 七、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵维护和保养 1、经常检查油位位置，不符合规定时须调整使之符合要求。以泵运转时，油位到油标中心为准。 2、经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保泵工作正常。 3、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，由用户酌情决定。一般新泵，抽除清洁干燥的气体时，建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后，以后可适当延长换油期限。当泵抽除含有对泵有腐蚀或使泵油变质，影响泵的性能的气体时，应将气体吸入泵前进行处理，并缩短换油周期。 4、一般情况下，泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。 5、有条件的对管中同样进行清理，确保管路畅通。 6、重新装配后应进行试运行，一般须空运转2小时并换油二次，因清洗时在泵中会留有一定量易挥发物，待运转正常后，再投入正常工作。 7、本系列泵油采用SY1634-70 1#真空泵油。 八、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵常见故障及消除方法 九、2X-8旋片真空泵 旋片式真空泵 旋片泵 双级真空泵外形尺寸 1、排气帽 2、气镇阀 3、高级定盖 4、进气口盖 5、低级定盖 6、松套法兰 注：括号内为2X-70A泵尺寸 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 厂家主要生产真空泵、2XZ型旋片式真空泵,SZ水环式真空泵,SZB水环式真空泵,2SK两级水环式真空泵,XD单级旋片式真空泵,2X双级旋片式真空泵,SKA水环式真空泵,2BV水环真空泵,SK水环真空泵及压缩机,SK型直联式水环式真空泵,XZ直联旋片式真空泵,SK-3水环真空泵,2X-15旋片真空泵,2X-30旋片式真空泵,XD-010单级旋片真空泵排污泵、隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、气动隔膜泵配件,潜水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、离心泵、管道离心泵、多级离心泵、耐腐蚀离心泵、衬氟离心泵、单级离心泵、多级泵、不锈钢多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、往复泵、计量泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等，泵配件易损件,YM109机械密封 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com