2X双级旋片式真空泵

产品型号： 2X 2X双级旋片式真空泵产品特点： 2X双级旋片式真空泵真空度是指被抽容器内剩余气体压强，以分压强分我厂出厂标准，总压强为辅助标准，热偶计测的是各种蒸汽和永久气体的总压强，而麦氏只能测出永久气体占的分压强，故表中的数值有一定的差异。 一、2X双级旋片式真空泵概述： 1、真空泵是用以抽除特定密封器内的气体，使该容器获得一定真空度的基本设备，由于现代科学技术的高度发展，真空泵的应用遍及各个科学领域和各种企业事业单位，可供冶金、化工、轻工、石油、医疗、制药、印染、电器、电真空、半导体、食品、原子能、纺织等科研机关、大专院校、工矿企业作科研和生产与教学之用。 2、由于真空泵是用黑色金属制造，而且比较精密，整个泵的工作都是与油联系在一起的，所以它不适用于抽除含氧过高的、有毒的、有爆炸性的浸蚀黑色金属的和对真空油起化学作用的各种气体，也不可做为压缩机和输送泵使使用。如有气镇装置的泵，可抽除一定量的可凝汽体。 3、真空泵可以用来直接获得真空度在10-3托以下的真空作业，以及配合其它真空设备获得真空度10-3托以上的真空作用之用。 4、真空泵一般在不底于5℃的室温及不高于90%的相对温度的环境内使用。 5、真空度是指被抽容器内剩余气体压强，以分压强分我厂出厂标准，总压强为辅助标准，热偶计测的是各种蒸汽和永久气体的总压强，而麦氏只能测出永久气体占的分压强，故表中的数值有一定的差异。 6、抽速是根据几何尺寸算出的大气压强时，实际抽速与几何抽速基本相符合，在各种不同的压强时，抽速有一定下降，抽速与压力关系见下图。 7、温升是指泵温稳定后，在排气阀门处的油的温室与温室之差。 8、型号表示方法：例2X-15，2代表双级泵，X代表旋片式真空泵，黄线后面的15代表每秒种的抽速。 二、2X双级旋片式真空泵主要用途： l、2X型真空泵是抽除气体的基本设备之一，它可单独使用，也可与增压泵、扩散泵、分子泵等超高真空泵连接在一起作为前级泵使用，广泛用于电子器件制造、真空干燥、过滤、浸渍、涂膜、焊接、冶炼及实验室装备等。 2、2X型真空泵在环境温度5℃～40℃范围内，进气口压强小于10托的条件下，允许长期运转，被抽气体相对温度大于90％时，应开气镇阀。 3、2X型真空泵进气口连续敝通大气运转不得超过3分钟． 4、2X型真空泵不适用于抽除对金属有腐蚀的、对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高的、爆炸性的、有毒的气体。 三、2X双级旋片式真空泵性能参数： 四、2X双级旋片式真空泵结构图： 五、2X-2A、2X-4A双级旋片式真空泵安装尺寸： 六、2X-8、2X-15双级旋片式真空泵安装尺寸： 八、2X双级旋片式真空泵使用注意事项： 1、查看油位。油位应在油标中心，油位过低，对排气阀不能密封，影响真空度；油位过高，会引起起动时喷油。运转前，先将三角带脱下，将电机转向校正后，再起动，以免喷油。运转时，油位略有升高，属正常现象。油量不足时，采用l号真空泵油，从加油孔加入。油需经过滤，以免杂物进入，堵塞油孔。 2、2X型真空泵泵口如装接电磁阀，应与泵同时动作． 3、2X型真空泵开始起动时，应先点动起动按钮一、二次，以使泵腔内的油压至油箱内，然后再正式起动运转。 4、环境温度较高时，油温升高，粘度下降，饱和蒸汽增大，会引起极限真空下降，应加强通风散热。 5、检查泵的极限真空，应采用压缩式水银真空计。真空计应与泵口直接接通，运转30分钟内，将达到极限真空。 6、2X型真空泵停泵前应先关闭吸气口处阀门，与真空系统隔绝，然后停泵。 7、带有气镇阀的泵如在抽吸气体中含有较多的可凝性蒸汽时，要打开气镇阀 九、2X双级旋片式真空泵订货说明: 1.真空泵名称（旋片式真空泵、旋片泵、单级旋片式真空泵、直联式旋片真空泵、 水环泵、水环真空泵、直联式水环真空泵、滑阀泵）; 2.真空泵型号（2X、XZ、2XZ、XD、SK、SZ、SZB、2SK、2BV、SKA、H-150）; 3.真空泵抽气速率（1-150升/秒）; 4.真空泵功率（0.12-132KW）; 5.真空泵使用电压（AC200V、AC380V）; 6.真空泵使用行业（石油化工、制药、食品、医药、真空包装、真空渗漏等）; 7.如有特殊要求时请在订购产品时注明 8.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 9.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 厂家主要生产真空泵、2XZ型旋片式真空泵,SZ水环式真空泵,SZB水环式真空泵,2SK两级水环式真空泵,XD单级旋片式真空泵,2X双级旋片式真空泵,SKA水环式真空泵,2BV水环真空泵,SK水环真空泵及压缩机,SK型直联式水环式真空泵,XZ直联旋片式真空泵,SK-3水环真空泵,2X-15旋片真空泵,2X-30旋片式真空泵,XD-010单级旋片真空泵排污泵、隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、气动隔膜泵配件,潜水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、离心泵、管道离心泵、多级离心泵、耐腐蚀离心泵、衬氟离心泵、单级离心泵、多级泵、不锈钢多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、往复泵、计量泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等，泵配件易损件,YM109机械密封 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com