广州溢星塑胶五金废水处理池工程——斜管填料应用

五金厂的电镀废水，对于水污染是非常大的，所有的电镀废水都需要经过处理才可能排放。斜管填料，是一种经济效益非常好的水处理材料。蜂窝斜管填料对于电镀废水这类高浓度废水的沉淀池有作用。

斜管除用于给水净化和化工厂污水、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对水厂和废水处理工程的改造效益更佳。

斜管填料主要用于各沉淀和出啥作用，是近十年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它适用范围广、处理效果高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现在旧池的改造，均能取得理想使用效果。

斜管填料有如下特点：

1. 湿周大，水力半径小。

2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。

3. 当斜管填料管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2·时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

4. 在取水口处采用斜管填料，管长2.0～3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

5. 采用斜管填料沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

6．斜管填料采用优质无毒,孔径表面积大,不易老化,耐久性强,表面光滑,耐酸耐碱,轻质耐压,使用寿命长,组装方便,安装牢固.

如下面，这个是我们公司施工过程的一些现场图：

广州绿烨环保设备公司