B2X-8A防爆旋片式真空泵

产品型号： B2X-8A B2X-8A防爆旋片式真空泵产品特点： B2X-8A防爆旋片式真空泵是指被抽容器内剩余气体压强，以分压强分我厂出厂标准，总压强为辅助标准，热偶计测的是各种蒸汽和永久气体的总压强，而麦氏只能测出永久气体占的分压强，故表中的数值有一定的差异。 B2X-8A防爆旋片式真空泵使用条件: 2X型真空泵进气口连续敝通大气运转不得超过3分钟． 2X型真空泵在环境温度5℃～40℃范围内，进气口压强小于10托的条件下，允许长期运转，被抽气体相对温度大于90％时，应开气镇阀。 2X型真空泵不适用于抽除对金属有腐蚀的、对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高的、爆炸性的、有毒的气体。 2X型真空泵是抽除气体的基本设备之一，它可单独使用，也可与增压泵、扩散泵、分子泵等超高真空泵连接在一起作为前级泵使用，广泛用于电子器件制造、真空干燥、过滤、浸渍、涂膜、焊接、冶炼及实验室装备等。 B2X-8A防爆旋片式真空泵参数: B2X-8A防爆旋片式真空泵使用须知: 1、带有气镇阀的泵如在抽吸气体中含有较多的可凝性蒸汽时，要打开气镇阀. 2、2X型真空泵泵口如装接电磁阀，应与泵同时动作． 3、2X型真空泵开始起动时，应先点动起动按钮一、二次，以使泵腔内的油压至油箱内，然后再正式起动运转。 4、环境温度较高时，油温升高，粘度下降，饱和蒸汽增大，会引起极限真空下降，应加强通风散热。 5、检查泵的极限真空，应采用压缩式水银真空计。真空计应与泵口直接接通，运转30分钟内，将达到极限真空。 6、2X型真空泵停泵前应先关闭吸气口处阀门，与真空系统隔绝，然后停泵。 7、查看油位。油位应在油标中心，油位过低，对排气阀不能密封，影响真空度；油位过高，会引起起动时喷油。运转前，先将三角带脱下，将电机转向校正后，再起动，以免喷油。运转时，油位略有升高，属正常现象。油量不足时，采用l号真空泵油，从加油孔加入。油需经过滤，以免杂物进入，堵塞油孔。 上海希伦流体科技有限公司 专业生产真空泵 隔膜泵 多级泵等等