高温蒸汽电磁阀 先导式高温电磁阀 导热油电磁阀

产品型号： ZCG

产品特点：

ZCG高温蒸汽电磁阀系电力操纵的常闭型先导式高温电磁阀，适用于蒸汽管路中的自控制系统中。

一、ZCG高温蒸汽电磁阀产品特点：

耐高温：密封材料采用耐高温材料，线圈部分采用耐高温电工材料，外围增设散热机构。

耐腐蚀：主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢和铜合金制成，防腐性能好。 耐磨损：选材合理，阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用，减少磨损。

二、ZCG高温蒸汽电磁阀用途

电磁阀系电力操纵的常闭型先导式高温电磁阀，适用于蒸汽管路中的自控制系统中。

三、ZCG高温蒸汽电磁阀结构原理

高温电磁阀系管道连通型，先导式电磁阀，全阀由引导主阀启闭的电磁先导阀与控制介质通断的主阀两大部分组成，导阀与主阀腔间有孔道相连通。当电磁先导阀通电后，先导阀动作，形成主阀内主管腔间压差变化，并利用该压差使主阀开启，介质流通（此时主腔压力大背腔压力）

当电磁先导阀断电后，先导阀关闭，在主弹簧力作用下，主阀塞复位（此时背腔压力大于主腔压力），大阀关闭，介质不再流通。

四、ZCG高温蒸汽电磁阀主要技术参数

五、ZCG高温蒸汽电磁阀结构图

六、ZCG高温蒸汽电磁阀连接尺寸

七、ZCG高温蒸汽电磁阀安装说明

1、在安装电磁阀前：（1）请阅读本说明书，并核对电磁阀型号和规格；（2）冲洗管道。

2、电磁阀安装方向：介质流通方向应与阀体上箭头方向一致；电磁线圈部分应竖直向上。

3、不要将本阀安装于管道低凹处，以免因蒸汽凝结水，杂质等沉积在阀内而妨碍动作。

4、本阀不可在爆炸危险场合使用。

5、电磁阀安装处应留有一定空间，以便散热及日常保养与定期保养。

八、ZCG高温蒸汽电磁阀购买注意事项

订货时请注明以下内容：

1.ZCG高温电磁阀电压（AC220V，DC24V）；

2.ZCG高温电磁阀工作压力（0.04-1.6MPa）；

3.ZCG高温电磁阀公称直径（DN15-150）；

4.ZCG高温电磁阀使用介质（蒸汽，导热油、高温气体、油、液体等）；

5.ZCG高温电磁阀连接方式（丝扣、法兰连接）；

6.ZCG高温电磁阀介质温度（0-350°C）；

欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

高温蒸汽电磁阀价格 先导式高温电磁阀原理 导热油电磁阀作用 英科高温蒸汽电磁阀 英科先导式高温电磁阀 英科导热油电磁阀