SKA水环真空泵

产品型号： SKA SKA水环真空泵产品特点： SKA水环真空泵适于抽除气体和水蒸汽，吸气压力达到33mbar绝压(97%真空度)，当真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时，应联接气蚀保护管以对泵进行保护，如配大气喷射器，吸气压力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空泵上，作为压缩机用时，其压力最大至0.26MPa(绝压)。 一、SKA水环真空泵用途及使用范围: SKA水环真空泵为整体结构—机泵同轴的单级泵。轴封采用机械密封，具有结构简单，安装简捷、无油、安全可靠等特点。 SKA水环真空泵适于抽除气体和湿润蒸汽，吸气压力可达到33mbar绝压（97%真空度），当真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时，应联接汽蚀保护管以对泵进行保护，如配大气喷射器吸气压力可达10mbar，喷射器可直接安装在真空泵吸气口上，作为压缩机使用时，其压力最大至0.26MPa（绝压）。 SKA水环真空泵被广泛用于石油、化工、制药、食品、制糖工业等领域。由于在工作过程中，气体的压缩过程是等温的，所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时，不易发生爆炸，所以其应用更加广泛。 SKA水环真空泵工作原理: 如图（1）所示叶轮3偏心地安装在泵体之内，起动时向泵内注入一定高度的水，因此当叶轮3旋转时，水受离心力的作用而在泵体内壁形成一旋转水环1，水环下部内表面与轮毂相切，沿箭头方向旋转，在前半转过程中，水环内表面逐渐与轮毂脱离，因此在叶轮叶片间与水环形成封闭空间，随着叶轮的旋转，该空间逐渐扩大，空间气体压力降低，气体自圆盘吸气口被吸入；在后半转过程中，水环内表面逐渐与轮毂靠近，叶片间的空间逐渐缩小，空间气体压力升高，高于排气口压力时，叶片间的气体自圆盘排气口被排出。如此叶轮每转动一周，叶片间的空间吸排气一次，许多空间不停地工作，泵就连续不断地抽吸或压送气体。 由于在工作过程中，做功产生热量，会使工作水环发热，同时一部分水和气体一起被排周，因此，在工作过程中，必须不断地给泵供水，以冷却和补充泵内消耗的水，满足泵的工作要求。 当泵排出的气体不再利用时，在泵排气口上接有气水分离器，废气和所带的部分水排入气水分离器后，气水分离，气体由排气管排出，留下的水经回水管供至泵内继续使用。随着工作时间的延长，工作水温度会不断地升高，这时需从供水管供给冷水，以降低工作水的温度，保证泵能达到所要求的技术要求和性能指标。 SKA水环真空泵性能参数： 注：1、表中所列数据在下列条件下测出： ①大气压力101325Pa（1013mbar） ②进水温度15℃ ③吸入空气温度20℃ ④空气相对湿度70% 2、性能允许偏差：±10% SKA水环真空泵连接尺寸： SKA水环真空泵连接尺寸： 六、SKA水环真空泵及设备安装： 1、泵的安装： 真空泵和压缩机在安装时，安装面必须水平，并通过底角的孔用螺栓安装牢固。为防止在安装时焊渣进入真空泵，在安装时，应在吸气管上安装上过滤网。 2、气水分离器的安装 气水分离器可直接安装在真空泵的排气口上，并用螺栓固定牢固。气水分离器有一管路与泵相连，由此供给泵工作需水量，其余工作水由供水管供给，供水量大小由管路上的阀门调节。 真空泵或压缩机的进气管上应装有逆止阀，以便在停车时，防止真空泵或压缩机内的水在排气管方面的压力作用下返回系统。 七、SKA水环真空泵启动及停车： 1、启动 长期停车的泵在开动以前，必须用手转动数圈，以证实泵内没有卡住或其它损坏现象。 启动按以下顺序进行（参见图5） （1）打开排气管阀门。 （2）启动电动机（应注意电机的正反转） （3）迅速打开图5供水管2。逐渐增加供水量，至供水量符合规定要求为止，（应注意不要干运行真空泵）。 2、停车 停车按以下顺序： （1）（如进气管有阀门）关闭进气管上的阀门。 （2）关闭供水管2，并迅速关停真空泵。 （3）停车后应将泵腔内的水放掉，以免再次启动时，会造成叶片与泵轴断裂。 八、SKA水环真空泵维护： 1、为避免磨损叶轮、泵体或卡住叶轮，随气体和工作液进入泵腔的灰尘颗粒，可通过泵底部的冲洗口冲洗掉。 2、如果用硬水作工作液，须经软化，或在一定周期内用溶液清洗泵。 3、电动机常工作的轴承比周围温度高15℃～20℃，最高不允许超过55℃～60℃，正常工作的轴承每年应装油1-2次，每年至少清洗轴承一次，并将润滑油全部更换。 4、采用的机械密封，出现泄漏现象，应检查机械密封的动、静环是否已损坏，或是密封圈已老化，如出现上述情况，均需更换新零件。 SKA水环真空泵故障和消除方法： 十、SKA水环真空泵订货说明： 1.真空泵名称（旋片式真空泵、旋片泵、单级旋片式真空泵、直联式旋片真空泵、 水环泵、水环真空泵、直联式水环真空泵、滑阀泵）; 2.真空泵型号（2X、XZ、2XZ、XD、SK、SZ、SZB、2SK、2BV、SKA、H-150）; 3.真空泵抽气速率（1-150升/秒）; 4.真空泵功率（0.12-132KW）; 5.真空泵使用电压（AC200V、AC380V）; 6.真空泵使用行业（石油化工、制药、食品、医药、真空包装、真空渗漏等）; 7.如有特殊要求时请在订购产品时注明 8.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 9.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com