喷漆漆雾废气处理【喷漆漆雾废气特点】喷漆废气处理方法ZX-FQ喷漆废气处理设备特点

1、喷漆漆雾废气处理必要性

喷漆漆雾中主要有害物质，主要含有，苯，甲苯，二甲苯。苯：属于剧毒溶剂，少量的吸入也会对人体造成长期的损害、随着我国工业日新月异不断发展，各种烤漆，喷漆，等油漆的应用日益剧增。根据不完全统计在我国油漆行业每年向大气排放约300万吨有机挥发物，直接对大气环境造成污染，破坏人类生态环境，危及人民的身体健康，成为重要的大气污染源之一

2、目前喷漆漆雾废气处理方法；

目前市场上对喷漆废气的处理方法主要有燃烧法，过滤水洗法，和吸附法，光氧催化法。燃烧法是利于燃气或燃油等燃料燃烧和废气混合，一定高温后废气燃烧，排放，其工艺简单，运行费用却非常昂贵，然后排放气体也有二次污染，一般不被选用。过滤水洗法；将车间的产生的废气（漆雾）通过空调风机的负压，从而迫使废气进入水洗过滤器，过滤器有多个雾状喷头把空气洗涤，从而达到空气净化的目的，这种方法投资费用高，维护费用低，但水洗过程也带来严重二次水污染，现在已被环保部门禁止。

活性炭吸附法，活性炭的吸附运用已在发达国家得到广泛的推广和运用，因其有巨大的孔径结构，活性炭的多孔结构提供了较大的比表面积，从而使其具有非常大的吸收收集杂质的能力，但并不是所有活性炭对所有物质都具有良好的吸附性，只有被吸附杂质的分子孔径小于活性炭孔径时，在活性炭多孔径的状态下，才能达到最佳的吸附效果。活性炭吸附饱满后通过高温活化可再次回收利用，并可反复利用。由于我国空气严重污染，空气质量变差，活性炭的用量日益扩张，市场上活性炭的质量也变的参差不齐，鱼目混珠。光氧催化法；光氧催化发是现代科学进步的产物，利用的是紫外线光频段，紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。但其净化效率在特定条件下净化效果并不高。所以其作为辅助净化效果非常实用。

3、各种喷漆喷漆漆雾废气特点；

随着我国涂装行业不断发展，先进涂装设备的研发也取得进步，但在我国80%-90%的企业还在沿用手工喷漆方法。手工喷漆废气特点；

- 油漆有效使用率低、据有效计算40%-50%油漆被有效利用，造成喷漆废气浓度高，挥

发量大。

- 手工喷漆喷漆方式不同，油漆肆意挥发，不容易收集。

- 油漆中的，苯，甲苯，二甲苯，等苯系物，分子稳定性强，耐高温，不容易水，不易和其他物质反应。

- 喷漆漆雾为细小粘稠油漆颗粒，不容易稀释，容易造成过滤堵塞。

- 喷漆漆雾颗粒挥发性强，面积大，必须有封闭喷漆空间才能进行有效处理。。

4、ZX-FQ系列喷漆漆雾废气处理工艺特点；

根据喷漆废气产生的特点，北京众鑫兴业大气污染治理有限公司，研发生产了ZX-FQ系列喷漆废气净化设备。

为了达到彻底净化和提高设备的使用价值，众鑫兴业在喷漆废气处理行业形成独特的喷漆废气净化治理工艺。

设立前端递进净化模式；，

（1）模块设计，便于维护维修、更换。

（2）85%的漆雾油漆颗粒被拦截，减少管道污染，有利于防止火

灾隐患。

（30采用递进式净化结构，耗材很低，减少后端净化器维护周期。

（4）减少后端净化器净化压力，后端净化效果更佳稳定。

后端高效净化器；

（1）根据设备容积与通风量有效计算，合理设计控制有效风。，

（2）通过精确计算、科学设计、达到最佳吸附效果和最大吸附量。

（3）采用多集净化模式，净化效率高，技术成熟，运行稳定。

（4）模块式设计，便于维护，维修。

5、ZX-FQ喷漆废气处理设器结构

6、ZX-FQ喷漆废气处理设备外观图

7、ZX-FQ喷漆废气处理设备技术参数

ZX-QW喷漆废气处理设备相关部分参数

名称               处理风量        外形尺寸           风口尺寸     风阻

ZX-QW-50          5000m³/h     1111*1590*2048        1510*440    600Pa

ZX-QW-10          10000m³/h    2132*1590*2048        1510*440    600Pa

ZX-QW-15          15000m³/h    3153*1590*2048        1510*440    600Pa

ZX-QW-20          20000m³/h    4174*1590*2048        1510*440    600Pa

根据现场特殊尺寸可加工定做。

8、喷漆漆雾废气处理项目部分案例

北京首地印刷厂

北京昌平液压机械厂

北京七彩虹印刷有限公司

北京市市政六建设工程有限公司

北京大兴顺天致业木门厂

北京华丰汽车厂

北京清洁车辆厂

北京中通能源有限公司

北京航天航峰科技有限公司

北京航天峰光电子有限公司

美国西屋华夏科技有限公司

北京福田汽车厂

西安凯龙航空技术有限公司

中国石油川庆钻探井下技术公司

北京利达集团

北京三兴汽车制造厂

……