DBY衬氟电动隔膜泵

产品型号： DBY 产品特点： DBY衬氟电动隔膜泵是本公司（XLKJLTYXGS)技术人员应广大客户要求，在电动隔膜泵的基础上进行材质改良,其泵体外壳采用优质HT200铸铁，具有良好的物理性能，内衬部分采用有塑料之王美称的聚全氟代乙丙烯（氟特龙），具有耐强酸性，耐强碱性，抗强氧化型，无毒害，对输送介质不粘贴，可输送除熔融金属钠及液氟之外的所有腐蚀性介质。 一、DBY衬氟电动隔膜泵简介： DBY衬氟电动隔膜泵是本公司（XLKJLTYXGS)技术人员应广大客户要求，在电动隔膜泵的基础上进行材质改良,其泵体外壳采用优质HT200铸铁，具有良好的物理性能，内衬部分采用有塑料之王美称的聚全氟代乙丙烯（氟特龙），具有耐强酸性，耐强碱性，抗强氧化型，无毒害，对输送介质不粘贴，可输送除熔融金属钠及液氟之外的所有腐蚀性介质。 二、DBY型衬氟电动隔膜泵产品特点： 电动隔膜泵新型的容积式结构泵，其工作原理是电动机通过变速齿轮箱带动偏心轮挤压隔膜而达到改变隔膜腔的容积来将介质输送出去。该泵集杂质泵，螺杆泵、自吸泵、泥浆泵、屏蔽泵的优点于一身，广泛的应用了石化、涂装、电镀、废水处理、化工等行业，获得用户的一致好评。电动隔膜泵是上海汉邦泵业技术人员应广大客户要求，在电动隔膜泵的基础上进行材质改良,其泵体外壳采用优质HT200铸铁，具有良好的物理性能，内衬部分采用有塑料之王美称的聚全氟代乙丙烯(氟特龙)，具有耐强酸性，耐强碱性，抗强氧化型，无毒害，对输送介质不粘贴，可输送除熔融金属钠及液氟之外的所有腐蚀性介质。自投放市场以来深收化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能等行业用户青睐! 三、DBY型衬氟电动隔膜泵产品特点： 1、不需灌引水，自吸能力达4米。 2、通过性能好，直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。 3、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开，所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封，使用寿命大大延长。隔膜分为丁腈橡胶+四氟、氟橡胶、等，完全可以满足不同用户的要求。 4、泵体介质流经部分，采用钢衬四氟，电机分为普通式和防爆式两种。 四、DBY电动隔膜泵工作原理： 电机通过减速箱带动左右两端柱塞上面的隔膜一前一后往复运动。在左右两个泵腔内，装有上下四个单向球阀，隔膜的运动，造成工作腔内的容积的改变，迫使四个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体不断地吸入和排除。 五、DBY电动隔膜泵膜片的选择： 该隔膜泵的主要部件是隔膜.正确选用隔膜可以达到事半功倍的目的，用户订货时须注明输送介质的性质，以便出厂时配备不同隔膜，一般隔膜有下列几种： 1.丁晴隔膜；主要用于耐油场合。 2.氯丁橡胶5031#本单位特制，主要用于耐丙酮及各种酸类、碱类。 3.氟橡胶6021#本单位特制，主要用于高温150℃：，耐甲笨耐腐蚀。但价格比其它隔膜高。 4.食品橡胶，专用于食品饮料的输送。 六、DBY型衬氟电动隔膜泵产品用途： 各种剧毒、易燃、易挥发液体。 各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 可输送较高温度的介质150℃。 作为各种压滤机前级送压装置。 热水回收及循环。 油罐车、油库、油品装卸。 泵吸泡菜、果酱、土豆泥、巧克力等。 泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。 各种瓷器釉浆、水泥灌浆、灰浆、泥浆。 各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。 用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。 泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。 各种特殊介质的吸送。 DBY型衬氟电动隔膜泵性能参数： 八、DBY型衬氟电动隔膜泵注意事项： 1.电动隔膜泵出口严禁安装阀门，如必需装阀门；要在出口安装安全阀门，工作压力不得超过4公斤，以免造成损失。 2.应及时加油，保持润滑系统正常运转。 3.电动隔膜泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃。 4.被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。 5.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时，使用后应及时清洗排净泵内积物，以免再开时损坏。 6.DBY电动隔膜泵振动极其轻微，一般情况可不装底脚螺栓。 7.如压缩空气有脏物进入，将会影响泵的正常启动，建议用户加装气动三联件。 8.在抽吸易冻结的介质时，应在泵的进口处装阀门，当停止用泵时，先将该阀关闭，然后再开泵数分钟，将泵体介质排净为止以免造成下次开泵困难。 9.更换隔膜时，须将泵内腕连杆，铅套清洗干净，并不要损坏白色四氟密封圈，按原样装好，即可使用。