应用领域

XH-3T型锚杆拉力计（锚杆拉拔仪）是用于检测各种锚杆、锚索、钢筋、膨胀螺栓、锚固件抗拔力的仪器设备，也可做玻璃幕墙的现场抗拔力检测（试验），是各质检单位必备的检测仪器。

仪器简介

XH-3T型锚杆拉力计是由手动泵、中空液压缸、数显压力表、带快速接头的高压油管、锚具、转换头拉杆和手提便携箱组成。3～30吨液压缸均为中空自复位式。本仪器中的数值显示部分为2014年升级的一体式多功能显示仪表，可直接读取锚杆拉力值（KN），并有自动计算、峰值保持、存储和查询功能，特别适合试验室和现场使用，操作简单，易学易用。

符合标准

GB 50367-2006 《混凝土结构加固设计规范》

GB 50330-2002 《建筑边坡工程技术规范》

GB 50086-2011 《岩土锚固与喷射混凝土支护工程技术规范》

GB 50007-2011 《建筑地基基础设计规范》

CECS 22：2005 《岩土锚杆（索）技术规程》

CECS 22:99    《土层锚杆设计与施工规范》

JGJ 120-2012  《建筑基坑支护技术规程》

GJ 145-2013  《混凝土结构后锚固技术规程》

产品技术参数：

| 型号 参数 | XH-1T | XH-2T | XH-3T |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动泵 | 最大工作压力 | 63Mpa |
|  | 柱塞直径 | 12mm |
|  | 质量 | 5kg |
| 液压缸 | 最大拔出力 | 10KN | 20KN | 30KN |
|  | 中心孔径 | 18mm |
|  | 活塞行程 | 40mm |
|  | 质量 | 1.8kg |
| 压力表 | 测量范围 | 10KN | 20KN | 30KN |
|  | 电源 | 9v电池1节 |
|  | 质量 | 0.35kg |
| 常用配件 | 拉杆 | M16 |
|  | 锚具 | φ6-φ12 | φ6-φ12 | φ6-φ14 |
|  | 转换接头 | M6-M12 | M-6M12 | M6-M14 |
| 特点 | 精钢主体、快速复位、过载保护、数显直读、峰值保护、数据存储、自动关机 |

产品配置：

1、手动泵1套；

2、液压油缸一套；

3、说明书一份；

4、仪器手提箱一只。