玻璃钢喷淋层

1、技术特性：

耐腐蚀性：管道内衬采用环氧乙烯基酯树脂能抵御火电厂含硫含氟烟气和液体的侵蚀。耐热性：管道内衬树脂采用HDT(热变形温度）为110℃的环氧乙烯基酯树脂，瞬时耐温可达220℃。

耐磨性：管道制作时加入耐磨填料，且内表面层和外表面层光滑糙率系数低，在固含量15％液体中耐磨性能优异，抗热震性：用环氧乙烯基树脂做成的玻璃钢具有良好的抗热震性，可以避免在温度达200℃时热震条件下产生分层。

缠绕成型：微机控制长纤维往复式连续缠绕工艺制作，按照产品工作状态下所承受的轴向、环向应力情况进行合理的比例分配，可大大提高玻璃钢各层之间的粘接性能，又避免产生环向裂纹。

可塑性：可根据安装需要制作各种非标部件。

2、连接方式

喷淋管采用缠绕包覆连接或法兰连接，浆液管氧化空气管采用平端对接方式连接