# 滤布的安装方法

一、压滤机类的注意事项

1、安装滤布时，应保证板框上滤布的平整和固定，以免因滤布打折而在板框受压时损坏滤布。

2、滤饼粘附在滤布上的时间不宜过长，时间过长会引起过滤布的变形和下垂。

3、卸滤饼时，应顺着滤布的方向铲滤饼。

4、食品，制药工业使用前应用温水冲洗，以免布面污物带入。

6、裁剪时，用激光切割机，可防止经纬线松散。缝纫最好线必须用性能相同之线。

7、滤布使用后，若因渣滓堵塞布孔、使布身发硬影响过滤速度，可根据各种纤维性能选用丙酮、草酸、甲苯、烧碱、酒精等溶液，浸泡，清(冲)洗，(浓度视情况而定)即可使布身变软，恢复滤布的疏水性和透气性，提高滤布使用率

二、带式过滤机类的注意事项

1、应正确测量所需滤布长度(包括接头长度)。

2、缝合时要保证两端纬线重合或平行，以防运作时过滤布出现跑偏。

3、接口应注意运作方向，以免刮刀阻挡滤布接口而损坏滤布或使滤布前进受阻。

三、劳式机类(立式带滤机)的注意事项

1、要求滤布有一定的厚度和较强的抗伸强度。

2、接头要保证两端纬线重合或平行，以防运作时滤布出现跑偏。

3、接口应注意运作方向，以免刮刀阻挡滤布接口而损坏滤布或使滤布前进受阻。

四、立盘机类(立式圆盘机)的注意事项

1、所选用滤布不宜过厚，过厚不利于滤袋装机时的缝制。

2、所选滤布表面不宜太光滑，太光滑不宜滤饼的形成，影响生产效率。

五、袋式收尘器类的注意事项

1、滤布不宜挂得过松或过紧，过松容易积尘，过紧容易拉坏。

2、新旧滤袋不应混装，避免损坏时间不同影响设备正常工作。

3、更换下来的滤袋，先用压缩空气吹净，再检查有无破洞，有破洞修补好后留待更换。如被粉尘糊住的滤袋，用水冲洗，凉干后留待更换。