W系列往复式真空泵

产品型号： W W系列往复式真空泵产品特点： W系列往复式真空泵主要由机械传动部分和机械抽气部分组成，机械传动部分分为曲柄和连杆机构，由电动机带动皮带轮，然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞，由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动。机械抽气部分主要依靠活塞在汽缸内的往复运动来完成。气缸内的活塞上有活塞环，保证被活塞间隔开的气缸两端气密封性。活塞在气缸内做往复运动时，不断的改变气缸两端的容积，一端容积扩大吸入气体，另一端容积缩小排出气体。 一、W系列往复式真空泵工作原理： W型真空泵主要由机械传动部分和机械抽气部分组成，机械传动部分分为曲柄和连杆机构，由电动机带动皮带轮，然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞，由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动。机械抽气部分主要依靠活塞在汽缸内的往复运动来完成。气缸内的活塞上有活塞环，保证被活塞间隔开的气缸两端气密封性。活塞在气缸内做往复运动时，不断的改变气缸两端的容积，一端容积扩大吸入气体，另一端容积缩小排出气体。活塞与气阀的联合作用，周期地完成 吸气和排气作用。 二、W系列往复式真空泵使用范围： 广泛应用于化工,食品,建材等各种工业部门,主要用于化工和医药食品工业中的真空蒸馏、真空蒸发、真空干燥和真空过滤、真空结晶、真空浓缩,电气工业中的真空浸渍,冶金工业的真空除气及混凝土的真空作业。 三、W系列往复式真空泵主要特点： 1、气阀是固定的实行自动配气，运动部件少，因而操作简单。 2、机械传动部件也抽气部分分隔在两个腔体内，保证机械传动部分不致受被抽气体的污染，保持良好的润滑状态，因而特别适合化学工业的各种应用。 3、属于最传统的真空泵，最为人所知，因而使用、维护起来比较方便。 4、往复式真空泵对于抽除腐蚀性或含有颗粒状灰尘的气体是不适用。 四、W系列往复式真空泵性能参数： W系列往复式真空泵安装尺寸： 六、W系列往复式真空泵订货说明： 1.真空泵名称（旋片式真空泵、旋片泵、单级旋片式真空泵、直联式旋片真空泵、 水环泵、水环真空泵、直联式水环真空泵、滑阀泵）; 2.真空泵型号（2X、XZ、2XZ、XD、SK、SZ、SZB、2SK、2BV、SKA、H-150）; 3.真空泵抽气速率（1-150升/秒）; 4.真空泵功率（0.12-132KW）; 5.真空泵使用电压（AC200V、AC380V）; 6.真空泵使用行业（石油化工、制药、食品、医药、真空包装、真空渗漏等）; 7.如有特殊要求时请在订购产品时注明 8.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 9.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.net/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务, 厂家主要生产真空泵、2XZ型旋片式真空泵,SZ水环式真空泵,SZB水环式真空泵,2SK两级水环式真空泵,XD单级旋片式真空泵,2X双级旋片式真空泵,SKA水环式真空泵,2BV水环真空泵,SK水环真空泵及压缩机,SK型直联式水环式真空泵,XZ直联旋片式真空泵,SK-3水环真空泵,2X-15旋片真空泵,2X-30旋片式真空泵,XD-010单级旋片真空泵排污泵、隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、气动隔膜泵配件,潜水排污泵、液下排污泵、管道排污泵、自吸排污泵、离心泵、管道离心泵、多级离心泵、耐腐蚀离心泵、衬氟离心泵、单级离心泵、多级泵、不锈钢多级泵、管道多级泵、立式多级泵、热水泵、旋涡泵、往复泵、计量泵、螺杆泵、磁力泵、齿轮油泵、自吸泵、耐腐蚀泵、生活供水设备、消防气压给水设备、水泵、气压罐等，泵配件易损件,YM109机械密封 销售热线：021-32519068/32518920 图文传真：021-32518920 直线联系：13818833907,18939726201 联系人:小胡 在线联系QQ:1364159937 E-mail：xilunlt@126.com